4口千兆+2个千兆SFP口

工业级以太网交换机

用户手册

版本 1.1 | 2018/4/23

版权声明

版权所有，并保留对本手册及本声明的一切权利。

未得到书面许可，任何人不得以任何方式或形式对本手册内的任何部分进行复制、摘录、备份、修改、传播、翻译成其他语言、将其全部或部分用于商业用途。

免责声明

本手册内容依据现有信息制作，由于产品版本升级或其他原因，其内容有可能变更。保留在没有任何通知或者提示的情况下对手册内容进行修改的权利。

本手册仅作为使用指导，我司在编写本手册时已尽力保证其内容准确可靠，但并不确保手册内容完全没有错误或遗漏，本手册中的所有信息也不构成任何明示或暗示的担保。

目  录

1 产品简介	3

1.1 各类标志	3

1.2 产品概述	3

1.3 产品特征	3

1.4 包装内容	4

1.5 交换机前面板	4

1.6 交换机左面板	5

1.7 交换机后面板	5

2 安装和连接交换机	7

2.1 安装交换机	7

2.1.1 导轨安装	7

2.1.2 给交换机上电	8

2.2 连接计算机（NIC）到交换机	8

附录：技术规格	10

# 产品简介

感谢您购买此款4口千兆+2个千兆SFP口工业级以太网交换机，在安装和使用本产品之前，请仔细阅读本手册，以便您正确快速安装及使用产品。

## 各类标志

说明、提示、窍门、对操作内容的描述进行必要的补充。

- 注意、警告、提醒操作中应注意的事项。

## 产品概述

此款交换机是一款全千兆非管型工业级以太网交换机产品，提供4个10/100/1000Mbps自适应端口和2个100/1000Mbps SFP光口，所有端口支持线速转发。该交换机前面板提供简单易懂的LED指示灯，使您可以快速判断交换机的工作状态，帮助诊断网络故障。此产品专为严劣的工业环境所设计，支持双路DC12~48V宽范围电源冗余输入；IP40防护等级的全金属机壳设计；DIN导轨安装；端口共模浪涌保护可达6KV；工作温度范围-40~75℃，可以满足工业自动化控制的特殊需求。

## 产品特征

- 兼容IEEE802.3，IEEE802.3u，IEEE802.3ab， IEEE802.3x ，IEEE802.3z以太网标准；

- 4个10/100/1000M自适应RJ45端口，支持自动翻转功能（Auto MDI/MDIX）；

- 2个100/1000M光纤端口；

- 支持IEEE802.3x全双工流控功能和半双工背压流控功能；

- 4K自动学习和自动老化的MAC地址表；

- 简单易懂的LED指示端口的链接、数据传输状况；

- 双路DC12~48V宽范围电源冗余输入；

- 电源断电告警通知（1路继电器输出，电流负载能力1A@24VDC）；

- 金属机壳设计，支持IP40防护等级和DIN导轨安装；

- 共模6KV端口浪涌保护

## 包装内容

打开包装盒，检查包装盒中应有的配件：

- 一台4口千兆+2个千兆SFP口工业级以太网交换机；

- 一套安装组件；

- 一本用户手册。

- 如果发现包装中任何东西缺失或损坏，请立即联系您的卖家，请保留纸箱包括原始包装材料，

并用它重新打包产品，以防需要返回给我们更换。

## 交换机前面板

交换机前面板由一系列的LED指示灯，4个10/100/1000Mbps自适应RJ-45端口，2个100/1000MbpsSFP口组成，如下图1所示：

图1 交换机前面板

4个10/100/1000Mbps RJ-45端口（1~4）：

4个RJ-45端口，均支持10/100/1000Mbps带宽的设备连接，每个端口对应一个Link/Act指示灯。

2个100/1000MbpsSFP口（SFP）：

交换机有2个独立的SFP口，支持100/1000Mbps的SFP连接。SFP端口对应SFP指示灯。

LED 指示灯：

交换机前面板的指示灯用于设备工作状态监视。

| 指示灯 | 面板标识 | 状态 | 含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电源指示灯 | Power | 指示灯灭 | 交换机未上电或上电异常 |
|  |  | 绿色常亮 | 交换机已正常上电 |
| 以太网端口指示灯 (1-4) | Link/Act | 指示灯灭 | 端口未Link |
|  |  | 绿色常亮 | 端口10/100/1000M Link Up |
|  |  | 绿色闪烁 | 端口10/100/1000M数据收发 |
| 光口指示灯 (SFP1-2) | SFP | 指示灯灭 | 端口未Link |
|  |  | 绿色常亮 | 端口Link Up |
|  |  | 绿色闪烁 | 端口数据收发 |

## 交换机左面板

交换机左面板由1个可插拔的6针接线端子、接线柱组成，如下图2所示：

图2 交换机左面板

可插拔的6针接线端子：

外置双冗余DC12V~48V宽范围电源输入。

接地柱：

位于可插拔的6针接线端子右侧，请使用导线接地，用于雷击保护。

## 交换机后面板

交换机后面板由一个导轨座组成，如下图3所示：

图3 交换机后面板

导轨座：

支持导轨安装。

# 安装和连接交换机

这个部分描述了如何正确安装以及连接您的以太网交换机，请仔细阅读以下内容，按指定步骤进行安装、连接。

## 安装交换机

- 请按照下面的说明进行安装，避免不正确的操作造成设备损坏和安全威胁。

- 把交换机放置在平稳地方或桌面上以防跌落摔坏；

- 交换机在正确的电源供电下才能正常工作，请确认供电电压与交换机所标示的电压相符；

为了保持交换机远离电火花，请不要打开交换机的外壳，即使在不通电的情况下；

- 确保有足够的通风空间给交换机散热；

- 确保支撑交换机的台面能足够支撑交换机及其配件的重量。

- 清洁交换机前，应先将交换机的电源适配器拔除。请勿用湿润的布料擦拭，请勿用液体清洗

### 导轨安装

安装步骤：

- 将交换机的导轨座的下端扣入固定轨道。

- 再轻轻地把导轨座扣入轨道

### 给交换机上电

该款交换机上左面板提供6针接线端子，其中直流电源输入支持冗余电源输入功能，提供 PWR1 和 PWR2 两对输入端子，可以单个使用，也可以外接两套独立的直流电源供电系统，使用两对端子同时引入设备，在任何一套电源系统出现故障时，设备可以不间断正常运行，提高了网络运行的可靠性。电压输入范围为12～48VDC。

该交换机是通过外置双冗余DC12~48V宽范围电源输入供电。将外置双冗余DC12~48V宽范围电源接入到可插拔的6针接线端子上，检查电源指示灯是否亮，如果电源指示灯亮，表明电源连接成功。

注意：DC电源输入负极不能与接大地的地线相连。

以下是接线端子接线示意图如下：

## 连接计算机（NIC）到交换机

请将网卡插入电脑，安装网卡驱动程序后，将双绞线的一端连接到您的电脑，另一端将连接到交换机的任意RJ-45口上，交换机和电脑连接距离最大支持100米。一旦连接成功，设备正常上电，则相对应的交换机端口Link/Act状态指示器灯工作。

# 附录：技术规格

| 硬件规格 |
| --- |
| 标准与协议 | IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.3z |
| 端口 | 4个10/100/1000Mbps自适应RJ45端口（Auto MDI/MDIX） 2个100/1000Mbps SFP接口 |
| 网络媒介 | 10Base-T：3类或3类以上UTP 100Base-TX：5类UTP 1000Base-T：超5类UTP 1000Base-SX:62.5μm/50μm MMF(2m~550m) 1000Base-LX:62.5μm/50μm MMF(2m~550m)Or 10μm SMF（2m~5000m） |
| 传输方式 | 存储转发 |
| MAC 地址容量 | 4K |
| 交换容量 | 12Gbps |
| 包转发率 | 8.93Mpps |
| 包缓存 | 1.75Mbit |
| 巨型帧 | 9600Bytes |
| LED指示 | 每台 | 电源（绿色） |
|  | 每端口 | 连接/工作（绿色） |
| 电源 | 双路冗余DC12V~48V输入 |
| 外形尺寸（L×W×H） | 162*102*28mm |
| 功耗 | 最大：4.82W |
| 使用环境 | 工作温度：-40℃～75℃ 存储温度：-40℃～85℃ 工作湿度：5%～95% RH 无凝结 存储湿度：5%～95% RH 无凝结 |