5口+1 uplink口10/100Mbps

非管理型以太网交换机

用户手册

版本 1.0 | 2014/12/31

目 录

第一章 产品简介	2

1.1 产品概述	2

1.2产品特性	2

1.3 包装内容	2

第二章 产品外观	3

第三章 安装并连接交换机	4

3.1 安装到桌面	4

3.2 交换机的连接	4

附录：技术规格	5

# 第一章 产品简介

## 1.1 产品概述

感谢您选用本公司生产的交换机产品，本产品是一款5口10/100Mbps以太网交换机。此产品提供5个10/100Mbps自适应端口和1个uplink端口，高集成度设计，小巧、轻便，操作简单，适用于中小型办公和家庭网络。采用存储转发技术，结合动态内存分配，确保有效的分配到每一个端口。流量控制保证节点在传送和接收时，尽可能的避免数据包丢失。兼容10Base-T和100Base-TX两种网络环境，端口速度10/100Mbps自动匹配。LED面板灯动态显示电源、网路通断情况。

## 1.2产品特性

- 符合IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x和IEEE802.3az标准；

- 流控方式：全双工采用IEEE 802.3x标准，半双工采用Backpressure标准；

- 存储-转发体系结构；

- 5个10/100Mbps自适应RJ45端口和1个uplink端口，支持端口自动翻转（Auto MDI/MDIX）；

- UTP端口支持自动协商功能，自动调整传输方式和传输速率；

- 支持MAC地址自学习；

- 支持环保节能标准IEEE802.3az；

- 动态LED指示灯，提供简单的工作状态提示及故障排除；

- 外置电源，精巧铁壳结构设计，适于桌面使用。

## 1.3 包装内容

打开包装盒，检查包装盒中应有的配件：

- 一台以太网交换机；

- 一个电源适配器（DC 5V/0.5A）；

- 一本用户手册。

注意：如果发现包装中任何东西缺失或损坏，请立即联系您的卖家，请保留纸箱包括原始包装材料，并用它重新打包产品，以防需要返回给我们更换。

# 第二章 产品外观

交换机由一系列的LED指示灯，5个10/100Mbps自适应RJ-45端口、一个uplink端口和一个电源接口组成，如下图所示：

10/100Mbps RJ-45端口（1~5）：

5个RJ-45端口，均支持10/100Mbps带宽的设备连接，每个端口对应一组Link/Act指示灯。

uplink端口：

交换机uplink口作为级联端口，可用于与其他交换机或集线器级联时使用。

电源接口：

给交换机供电，该口可连接DC5V/0.5A适配电源供电。

LED指示灯：

您可以通过LED指示灯快速判断交换机的工作状态，帮助诊断交换机或连接设备中的问题，LED指示灯如下图所示：

下表描述了交换机的每个指示灯的详细指示说明。

| 指示灯 | 颜色 | 状态 | 状态描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| Power | 绿色 | 常亮 | 通电 |
|  |  | 熄灭 | 断电 |
| Link/Act Port: 1~5 | 绿色 | 常亮 | 对应端口已连接 |
|  |  | 闪烁 | 对应端口已连接并收发数据 |
|  |  | 熄灭 | 对应端口未连接 |

# 第三章 安装并连接交换机

这个部分描述了怎样安装您的百兆以太网交换机及如何连接成功，请仔细阅读以下内容，按指定步骤进行安装、连接。

## 3.1 安装到桌面

安装交换机到桌面，安装步骤如下：

- 把交换机放置到水平桌面的适当位置；

- 仔细检查电源适配器确保连接到正确电源；

- 确保交换机周围有足够的散热空间并保持通风。

注意： 不要在交换机上放置重物，保持桌面的平稳。

## 3.2 交换机的连接

该交换机可以通过常用的3、4、5类或超5类非屏蔽平行或交叉双绞线连接到电脑或其他网络设备。其中5类非屏蔽网线能支持100BASE-TX，电脑或其他网络设备可以适当选择这些网线与交换机的任意RJ-45端口相连。

连接交换机之后，你可以给交换机上电，它将自动初始化，其LED指示灯将全亮1秒。

注意：如果LED指示灯没有全亮1秒，请检查电源和连接状况。

# 附录：技术规格

| 产品规格 |
| --- |
| 支持的标准和协议 | IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x、IEEE802.3az |
| 端口 | 5个10/100M自适应RJ45端口（Auto MDI/MDIX） 1个uplink端口 |
| 网络介质 | 10Base-T：3类或3类以上UTP 100Base-TX：5类UTP |
| MAC地址容量 | 2k |
| 转发速率 | 10Mbps：14880pps 100Mbps：148800pps |
| 背板带宽 | 1Gbps |
| 电源及功耗 | 输入：DC 5V/500mA 功耗：0.9W（MAX） |
| 使用环境 | 工作温度：0℃～40℃ 存储温度：-40℃～70℃ 工作湿度：10%～90% RH 不凝结 存储湿度：5%～90% RH 不凝结 |