16口千兆多模式以太网非管理型交换机

用户手册

版本 1.0 | 2018/11/29

版权声明

版权所有，并保留对本手册及本声明的一切权利。

未得到书面许可，任何人不得以任何方式或形式对本手册内的任何部分进行复制、摘录、备份、修改、传播、翻译成其他语言、将其全部或部分用于商业用途。

免责声明

本手册内容依据现有信息制作，由于产品版本升级或其他原因，其内容有可能变更。保留在没有任何通知或者提示的情况下对手册内容进行修改的权利。

本手册仅作为使用指导，我司在编写本手册时已尽力保证其内容准确可靠，但并不确保手册内容完全没有错误或遗漏，本手册中的所有信息也不构成任何明示或暗示的担保。

目  录

1 产品简介	1

1.1 各类标志	1

1.2 产品概述	1

1.3 产品特征	1

1.4 包装内容	2

1.5 交换机前面板	2

1.6 交换机后面板	3

2 安装和连接交换机	4

2.1 安装交换机	4

2.1.1 桌面安装	4

2.1.2 机架式安装	4

2.1.3 给交换机上电	5

2.2 连接计算机（NIC）到交换机	5

附录：技术规格	6

# 产品简介

感谢您购买此款16口千兆多模式以太网非管理型交换机，在安装和使用本产品之前，请仔细阅读本手册，以便您正确快速安装及使用产品。

## 各类标志

说明、提示、窍门、对操作内容的描述进行必要的补充。

- 注意、警告、提醒操作中应注意的事项。

## 产品概述

此款交换机是一款全千兆非网管以太网交换机产品，提供16个10/100/1000M RJ45自适应端口，支持所有端口线速转发。采用存储转发技术，结合动态内存分配，确保有效的分配到每一个端口，同时具备流量控制保证节点在传送和接收时，尽可能的避免数据包丢失。基于千兆网络技术，最大效率的避免的网络传输颈瓶，在需求大的网络资源运用中体现了强大的优势，具备良好的网络适应能力。带拨动开关，可手动切换普通模式、流控关闭模式、端口隔离模式及250米传输-10Mbps模式四种工作模式。采用绿色以太网技术(802.3az), 通过侦测线缆长度及工作负荷，自动调整信号强度，在不降低设备运行性能和功效的情况下，有效降低能源消耗，保护环境。该产品高集成度设计、操作简单，多种工作模式可选，适用于各种应用场合。

## 产品特征

- 符合IEEE 802.3i、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az标准；

- 16个10/100/1000Mbps自适应RJ45端口，支持端口自动翻转（Auto MDI/MDIX）；

- 支持四种工作模式：普通模式、流控关闭模式、端口隔离模式及250米传输-10Mbps模式；

- 存储-转发体系结构；

- 流控方式：全双工采用IEEE 802.3x标准，半双工采用Backpressure标准；

- UTP端口支持自动协商功能，自动调整传输方式和传输速率；

- 支持8K MAC地址容量，MAC地址自学习；

- 动态双色LED指示灯，提供简单的工作状态提示及故障排除；

- 内置电源，精巧结构设计，适于使用。

## 包装内容

打开包装盒，检查包装盒中应有的配件：

- 一台16口千兆多模式以太网非管理型交换机；

- 一套安装组件；

- 一根电源线；

- 一本用户手册。

如果发现包装中任何东西缺失或损坏，请立即联系您的卖家，请保留纸箱包括原始包装材料，并用它重新打包产品，以防需要返回给我们更换。

## 交换机前面板

交换机前面板由一系列的LED指示灯，一个模式切换开关，16个10/100/1000Mbps自适应RJ-45端口，如下图1所示：

图1 交换机前面板

LED 指示灯：

交换机前面板的指示灯用于设备工作状态监视。

| 指示灯 | 面板标识 | 状态 | 含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电源指示灯 | Power | 指示灯灭 | 交换机未上电或通电异常 |
|  |  | 绿色常亮 | 交换机正常上电 |
| 以太网端口指示灯 (1-16) | Link/Act/Speed | 指示灯灭 | 端口未Link |
|  |  | 橙色常亮 | 端口10/100M Link Up |
|  |  | 橙色闪烁 | 端口10/100M 数据收发 |
|  |  | 绿色常亮 | 端口1000M Link Up |
|  |  | 绿色闪烁 | 端口1000M数据收发 |

模式开关：

你可以在此选择交换机的模式，包括默认模式，流控关闭模式，端口隔离模式和250米传输模式。

默认模式（Normal）：所有端口可以相互通信。

流控关闭（Flow Control）：流控功能关闭,所有端口可以相互通信

端口隔离（VLAN）：1~14口之间互相不能通信，只能与15~16两个口通信

250米传输（EXTEND）：1~8口速率降为10Mbps，最远传输距离可达250米，所有端口之间可以相互通信

10/100/1000Mbps RJ-45端口（1~16）：

16个RJ-45端口，均支持10/100/1000Mbps带宽的设备连接，每个端口对应一个Link/Act/Speed指示灯。

## 交换机后面板

交换机后面板包含一个接线柱，一个交流电源接口组成，如下图3所示：

图2 交换机后面板

接地柱：

位于电源接口左侧，请使用导线接地，用于雷击保护。

交流电源接口：

即是三芯交流电源插座，支持输入交流电压范围是100~240V AC，50/60Hz。

- 请用户在使用中将电源线三芯插头的安全地与大地连接好。

# 安装和连接交换机

这个部分描述了如何正确安装以及连接您的以太网交换机，请仔细阅读以下内容，按指定步骤进行安装、连接。

## 安装交换机

请按照下面的说明进行安装，避免不正确的操作造成设备损坏和安全威胁。

- 把交换机放置在平稳地方或桌面上以防跌落摔坏；

- 交换机在正确的电源供电下才能正常工作，请确认供电电压与交换机所标示的电压相符；

- 为了保持交换机远离电火花，请不要打开交换机的外壳，即使在不通电的情况下；

- 确保有足够的通风空间给交换机散热；

- 确保支撑交换机的台面能足够支撑交换机及其配件的重量。

- 清洁交换机前，应先将交换机的电源适配器拔除。请勿用湿润的布料擦拭，请勿用液体清洗

### 桌面安装

当交换机安装在平稳桌面上。请将附带的橡胶脚垫安装于交换机底面的四个角上，然后置于桌面指定位置，保留足够的通风空间给交换机散热。

### 机架式安装

交换机可安装在EIA标准尺寸19-英寸机架中，后者可同其它设备一起置于布线室中。安装交换机，请遵循以下步骤：

A.安装时，将安装支架附于交换机的侧面板（一边一个）并用随货提供的螺丝将其固定。

图3 安装支架

B.然后，用随设备机架提供的螺丝将交换机安装到机架上。

图4 安装到机架

### 给交换机上电

该交换机是通过交流100~240V 50/60Hz的内部高能效电源供电，请按照以下步骤连接：

AC插座：

推荐使用单相三线插座与中性出口或多功能计算机专业的插座。请确认插座接地线完好且能正常工作。

AC电源线连接：

用标配的交流电源线一端插入AC电源插座，一端接到交换机后面板的电源接口。检查电源指示灯是否亮，如果电源指示灯亮，表明电源连接成功。

## 连接计算机（NIC）到交换机

请将网卡插入电脑，安装网卡驱动程序后，将双绞线的一端连接到您的电脑，另一端将连接到交换机的任意RJ-45口上，交换机和电脑连接距离最大支持100米。一旦连接成功，设备正常上电，则相对应的交换机端口Link/Act/Speed状态指示器灯工作。

# 附录：技术规格

| 硬件规格 |
| --- |
| 网络协议 | IEEE 802.3i、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az |
| 端口 | 16个10/100/1000Mbps自适应RJ45端口(Auto MDI/MDIX) |
| 网络介质 | 10Base-T: 3类或3类以上UTP 100Base-TX: 5类UTP 1000Base-T: 超5类UTP |
| 传输方式 | 存储转发 |
| MAC地址容量 | 8K |
| 背板带宽 | 32Gbps |
| 包转发率 | 23.81Mbps |
| 包缓存 | 4.1 Mbit |
| 巨型帧 | 9216 bytes |
| 工作模式 | 普通模式 | 所有端口可以相互通信 |
|  | 流控关闭 | 流控功能关闭,所有端口可以相互通信 |
|  | 端口隔离 | 1~14口之间互相不能通信，只能与15~16两个口通信 |
|  | 250米传输 | 1~8口速率降为10Mbps，最远传输距离可达250米，所有端口之间可以相互通信 |
| LED指示 | 10/100Mbps：Link/Act 橙色 1000Mbps： Link/Act 绿色 Power（电源）：绿色 |
| 电源 | 100-240VAC 50/60Hz |
| 外形尺寸（L×W×H） | 280*126*44mm |
| 使用环境 | 工作温度：0ºC～40ºC 存储温度：-40ºC～70ºC 工作湿度：10%～90% RH 不凝结 存储湿度：5%～90% RH 不凝结 |