24口百兆+2个千兆

光电复用口多模式PoE交换机

用户手册

版本 1.0 | 2018/11/20

版权声明

版权所有，并保留对本手册及本声明的一切权利。

未得到书面许可，任何人不得以任何方式或形式对本手册内的任何部分进行复制、摘录、备份、修改、传播、翻译成其他语言、将其全部或部分用于商业用途。

免责声明

本手册内容依据现有信息制作，由于产品版本升级或其他原因，其内容有可能变更。保留在没有任何通知或者提示的情况下对手册内容进行修改的权利。

本手册仅作为使用指导，我司在编写本手册时已尽力保证其内容准确可靠，但并不确保手册内容完全没有错误或遗漏，本手册中的所有信息也不构成任何明示或暗示的担保。

目  录

1 产品简介	1

1.1 各类标志	1

1.2 产品概述	1

1.3 产品特征	1

1.4 包装内容	2

1.5 交换机前面板	2

1.6 交换机后面板	4

2 安装和连接交换机	5

2.1 安装交换机	5

2.1.1 桌面安装	5

2.1.2 机架式安装	5

2.1.3 给交换机上电	6

2.2 连接计算机（NIC）到交换机	6

2.3 连接负载到交换机	6

附录：技术规格	7

# 产品简介

感谢您购买此款24口百兆+2个千兆光电复用口多模式PoE交换机，在安装和使用本产品之前，请仔细阅读本手册，以便您正确快速安装及使用产品。

## 各类标志

说明、提示、窍门、对操作内容的描述进行必要的补充。

- 注意、警告、提醒操作中应注意的事项。

## 产品概述

此款交换机是一款多模式PoE交换机产品，提供24个10/100Mbps自适应RJ45端口及2个千兆光电复用端口；支持所有端口线速转发，可为您提供更大的网络灵活性。24个百兆RJ45端口都具有POE供电功能，支持IEEE802.3at标准，向下兼容802.3af，可作以太网供电设备，能自动检测识别符合标准的受电设备，通过网线为其供电。通过拨动前面板上的拨动开关，可将交换机自动配置成普通工作模式、端口隔离（VLAN)+汇聚模式、监控模式、网络延长模式，可灵活扩展家庭、办公室网络而不受电力线布局限制；满足中小企业、智能小区、酒店、办公网及园区网的组网及接入要求

## 产品特征

- 符合IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x、IEEE802.3az、IEEE802.3at、IEEE802.3af 标准；

- 24个10/100M自适应RJ45端口，2个千兆光电复用端口，所有电口支持端口自动翻转（Auto MDI/MDIX） 和自动协商功能，自动调整传输方式和传输速率；

- 单个端口功耗最大支持30W，PoE总功耗最大可达240W；

- 流控方式：全双工采用IEEE 802.3x标准，半双工采用Backpressure标准；

- 支持MAC地址自学习；

- 采用存储-转发体系结构；

- 多种工作模式自由切换；

- 动态LED指示灯，提供简单的工作状态提示及故障排除；

- 内置260W高性能开关电源；

## 包装内容

打开包装盒，检查包装盒中应有的配件：

- 一台 24口百兆+2个千兆光电复用口多模式PoE交换机；

- 一套安装组件；

- 一根电源线；

- 一本用户手册。

如果发现包装中任何东西缺失或损坏，请立即联系您的卖家，请保留纸箱包括原始包装材料，并用它重新打包产品，以防需要返回给我们更换。

## 交换机前面板

交换机前面板由一系列的LED指示灯，一个模式切换开关，24个10/100Mbps自适应RJ-45端口，2x千兆Combo（RJ45/SFP）端口组成，如下图1所示：

图1 交换机前面板

LED指示灯：

交换机前面板的指示灯用于设备工作状态监视，指示灯面板，如下图所示。

图2 LED指示灯

| 指示灯 | 面板标识 | 状态 | 含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电源指示灯 | PWR | 指示灯灭 | 交换机未上电或通电异常 |
|  |  | 绿色常亮 | 交换机正常上电 |
| 以太网端口指示灯 (1-24,25T/S-26T/S) | Link/Act | 指示灯灭 | 端口未Link |
|  |  | 绿色常亮 | 端口Link上，但没有数据传输 |
|  |  | 绿色闪烁 | 端口Link上，并有数据传输 |
| PoE状态指示灯 (1-24) | PoE | 指示灯灭 | 对应端口未连接负载或有故障 |
|  |  | 黄色常亮 | PoE正常输出 |

模式开关：

你可以在此选择交换机的模式，包括默认模式，端口隔离模式，监控模式，网络延长模式。

默认模式（Normal）：端口互通。

端口隔离模式（VLAN）：1~24口之间不能相互通信，但都能与上联汇聚Combo口（25T/S， 26T/S)进行通信。注：此时两个上联Combo为汇聚模式。

监控模式（Monitor）：1~8口支持端口优先级，优化端口缓存，交换机所有端口之间可以相互通信。

网络延长模式（Extend）：1~8口速率降为10Mbps，最远传输距离可达250米，所有端口之间可以相互通信。

模式开关请拨到位，功能才能生效

10/100Mbps RJ-45端口（1~24）：

24个RJ-45端口，均支持10/100Mbps带宽的设备连接，每个端口对应一组PoE指示灯和Link/Act指示灯。

RJ45端口（25T-26T）：

2个10/100/1000Mbps RJ45端口，支持10/100/1000Mbps带宽的设备连接，每个端口对应一个Link/Act指示灯。

SFP端口（25S-26S）：

2个SFP模块卡扩展槽，支持1000Mbps带宽的设备连接，分别与对应RJ45端口（25T-26T）形成一个Combo口，同一时刻Combo口的两个端口只能使用一个。SFP端口与千兆RJ45端口共用一个指示灯。

## 交换机后面板

交换机后面板包含一个接线柱和一个交流电源接口组成，如下图6所示：

图3 交换机后面板

接地柱：

位于电源接口左侧，请使用导线接地，用于雷击保护。

交流电源接口：

即是三芯交流电源插座，支持输入交流电压范围是100~240V AC，50/60Hz。

- 请用户在使用中将电源线三芯插头的安全地与大地连接好。

# 安装和连接交换机

这个部分描述了如何正确安装以及连接您的以太网交换机，请仔细阅读以下内容，按指定步骤进行安装、连接。

## 安装交换机

请按照下面的说明进行安装，避免不正确的操作造成设备损坏和安全威胁。

- 把交换机放置在平稳地方或桌面上以防跌落摔坏；

- 交换机在正确的电源供电下才能正常工作，请确认供电电压与交换机所标示的电压相符；

- 为了保持交换机远离电火花，请不要打开交换机的外壳，即使在不通电的情况下；

- 确保有足够的通风空间给交换机散热；

- 确保支撑交换机的台面能足够支撑交换机及其配件的重量。

- 清洁交换机前，应先将交换机的电源适配器拔除。请勿用湿润的布料擦拭，请勿用液体清洗

### 桌面安装

当交换机安装在平稳桌面上。请将附带的橡胶脚垫安装于交换机底面的四个角上，然后置于桌面指定位置，保留足够的通风空间给交换机散热。

### 机架式安装

交换机可安装在EIA标准尺寸19-英寸机架中，后者可同其它设备一起置于布线室中。安装交换机，请遵循以下步骤：

A.安装时，将安装支架附于交换机的侧面板（一边一个）并用随货提供的螺丝将其固定。

图4 安装支架

B.然后，用随设备机架提供的螺丝将交换机安装到机架上。

图5 安装到机架

### 给交换机上电

该交换机是通过交流100~240V 50/60Hz的内部高能效电源供电，请按照以下步骤连接：

AC插座：

推荐使用单相三线插座与中性出口或多功能计算机专业的插座。请确认插座接地线完好且能正常工作。

AC电源线连接：

用标配的交流电源线一端插入AC电源插座，一端接到交换机后面板的电源接口。检查电源指示灯是否亮，如果电源指示灯亮，表明电源连接成功。

## 连接计算机（NIC）到交换机

请将网卡插入电脑，安装网卡驱动程序后，将双绞线的一端连接到您的电脑，另一端将连接到交换机的任意RJ-45口上，交换机和电脑连接距离最大支持100米。一旦连接成功，设备正常上电，则相对应的交换机端口Link/Act状态指示器灯工作。

## 连接负载到交换机

交换机的1~24端口都支持PoE供电功能，输出最大功率可达30W。您仅需把支持PoE供电的受电设备（例如网络电话，网络摄像头，无线终端等）通过网线连接到该交换机上，交换机就能给此受电设备提供供电。

# 附录：技术规格

| 硬件规格 |
| --- |
| 网络协议 | IEEE802.3，IEEE802.3u，IEEE802.3ab，IEEE802.3x，IEEE802.3az，IEEE802.3at，IEEE802.3af |
| 网络介质 | 10Base-T：3类或3类以上非屏蔽双绞线 100Base-TX：5类非屏蔽双绞线 1000Base-T：超5类非屏蔽双绞线 1000Base-SX：62.5μm/50μm MMF(2m~550m) 1000Base-LX：62.5μm/50μm MMF(2m~550m) 或 10μm SMF（2m~5000m） |
| 传输方式 | 存储转发 |
| 背板带宽 | 8.8Gbps |
| 包转发率 | 6.55Mpps |
| 包缓存 | 4Mbit |
| MAC地址表 | 16K |
| 巨型帧 | 16KByte |
| 工作模式 | 默认模式 | 端口互通 |
|  | 端口隔离模式 | 1~24口之间不能相互通信，但都能与上联汇聚Combo口 （25T/S 26T/S)进行通信。注：此时两个上联Combo为汇聚模式。 |
|  | 监控模式 | 1~8口支持端口优先级，优化端口缓存，交换机所有端口之间可以相互通信。 |
|  | 网络延长模式 | 1~8口速率降为10Mbps，最远传输距离可达250米，所有端口之间可以相互通信。 |
| PoE接口（RJ45） | 24个符合IEEE802.3at/af标准PoE端口 |
| 供电引脚 | 4/5(+)，7/8(-) |
| POE输出功率 | 最大：240W |
| 端口数 | 24个10/100Mbps自适应RJ45端口(Auto MDI/MDIX) 2x 千兆Combo（RJ45/SFP）端口 |
| LED指示 | 每个端口 | Link/Act：绿色 PoE：黄色 |
|  | 每台 | PWR(电源)：绿色 |
| 电源 | AC 100-240V/50-60Hz 260W内置开关电源 |
| 功耗 | 最大(端口满载）: 271.3W(220V/50Hz) |
| 外形尺寸（L×W×H） | 440*208*44mm |
| 使用环境 | 工作温度：0℃～45℃ 存储温度：-40℃～70℃ 工作湿度：10%～90% RH 无凝结 存储湿度：5%～90% RH 无凝结 |