9口千兆+1口千兆SFP

以太网PoE交换机

用户手册

版本 1.0 | 2017/12/20

版权声明

版权所有，并保留对本手册及本声明的一切权利。

未得到书面许可，任何人不得以任何方式或形式对本手册内的任何部分进行复制、摘录、备份、修改、传播、翻译成其他语言、将其全部或部分用于商业用途。

免责声明

本手册内容依据现有信息制作，由于产品版本升级或其他原因，其内容有可能变更。保留在没有任何通知或者提示的情况下对手册内容进行修改的权利。

本手册仅作为使用指导，我司在编写本手册时已尽力保证其内容准确可靠，但并不确保手册内容完全没有错误或遗漏，本手册中的所有信息也不构成任何明示或暗示的担保。

目  录

1 产品简介	1

1.1 各类标志	1

1.2 产品概述	1

1.3 产品特征	1

1.4 包装内容	2

2 产品外观	3

2.1 交换机前面板	3

2.2 交换机后面板	4

3 安装和连接交换机	5

3.1 安装交换机	5

3.1.1 桌面安装	5

3.1.2 给交换机上电	7

3.2 连接计算机（NIC）到交换机	7

3.3 连接负载到交换机	7

附录：技术规格	8

# 产品简介

感谢您购买此款千兆SFP以太网非管理型PoE交换机，在安装和使用本产品之前，请仔细阅读本手册，以便您正确快速安装及使用产品。

## 各类标志

说明、提示、窍门、对操作内容的描述进行必要的补充。

- 注意、警告、提醒操作中应注意的事项。

## 产品概述

此交换机是一款全千兆以太网PoE交换机产品，提供9个10/100/1000Mbps自适应端口和1个100/1000Mbps SFP 光口，所有端口支持线速转发。该产品高集成度设计、轻便、操作简单，适用于中小型办公和家庭网络。为您提供了一个简单、经济、标准和高性能的网络应用方案，是提升部门和工作组性能的理想选择。前面板提供简单易懂的LED指示灯，使您可以快速判断交换机的工作状态，帮助诊断网络故障。

交换机的8个RJ45端口都具有PoE供电功能，支持IEEE802.3at标准，向下兼容IEEE802.3af标准，可作为以太网供电设备，能自动检测识别符合标准的受电设备，并通过网线为其供电。使用简单方便，无需配置，即插即用，可灵活扩展家庭、办公室网络而不受电力线布局限制。

## 产品特征

- 兼容IEEE802.3i，IEEE802.3u，IEEE802.3ab，IEEE802.3x，IEEE802.3z以太网标准；

- 支持IEEE802.3af、IEEE802.3at PoE标准，单个端口输出功率最大支持30W，PoE最大输出总功率可以达到110W；

- 9个10/100/1000M自适应RJ45端口，支持自动翻转功能（Auto MDI/MDIX），1个千兆SFP光纤端口；

- 支持IEEE802.3x全双工流控功能和半双工背压流控功能；

- 4K自动学习和自动老化的MAC地址表；

- 简单易懂的LED指示端口的链接、数据传输状况；

- 外置电源，精巧结构设计，适于安装使用。

## 包装内容

打开包装盒，检查包装盒中应有的配件：

- 一台千兆SFP以太网非管理型PoE交换机；

- 一套安装组件；

- 一个直流电源适配器；

- 一本用户手册。

- 如果发现包装中任何东西缺失或损坏，请立即联系您的卖家，请保留纸箱包括原始包装材料，并用它重新打包产品，以防需要返回给我们更换。

# 产品外观

## 交换机前面板

交换机前面板由一系列的LED指示灯，9个10/100/1000Mbps自适应RJ-45端口和1个SFP端口组成，如下图1所示：

图1 交换机前面板

10/100/1000Mbps RJ-45端口（1~8）：

8个RJ-45端口，均支持10/100/1000Mbps带宽的设备连接，每个端口对应一组PoE指示灯和Link/Act指示灯。

10/100/1000Mbps RJ-45端口（9）：

1个RJ-45端口，支持10/100/1000Mbps带宽的设备连接，对应一个Link/Act指示灯。

SFP端口：

1个SFP收发模块端口，每个端口对应一个SFP指示灯。

LED指示灯：

您可以通过LED指示灯快速判断交换机的工作状态，帮助诊断交换机或连接设备中的问题， 下表描述了交换机的每个指示灯的详细指示说明。

图2 LED指示灯

| 指示灯 | 面板标识 | 状态 | 含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电源指示灯 | PWR | 指示灯灭 | 交换机未上电 |
|  |  | 绿色常亮 | 交换机已上电 |
| 以太网端口指示灯 (1-9) | Link/Act | 指示灯灭 | 端口未Link |
|  |  | 绿色常亮 | 端口Link Up |
|  |  | 绿色闪烁 | 端口数据收发 |
| SFP 接口指示灯 | SFP | 指示灯灭 | 端口未Link |
|  |  | 绿色常亮 | 端口Link Up |
|  |  | 绿色闪烁 | 端口数据收发 |
| PoE状态指示灯 (1-8) | PoE | 指示灯灭 | 对应端口未连接PD或未提供PoE供电 |
|  |  | 橙色常亮 | 对应端口已连接PD且PoE正常供电 |
|  |  | 橙色闪烁 | PoE电源电路短路或电源电流过载 |

## 交换机后面板

交换机后面板包含一个直流电源接口，一个接地柱及电源规格标志组成，如下图3所示：

图3 交换机后面板

直流电源接口：

直流电源插座，支持输入直流电压是53.5V DC。

接地柱：

位于电源接口左侧，请使用导线接地，用于雷击保护。

# 安装和连接交换机

这个部分描述了如何正确安装以及连接您的以太网交换机，请仔细阅读以下内容，按指定步骤进行安装、连接。

## 安装交换机

请按照下面的说明进行安装，避免不正确的操作造成设备损坏和安全威胁。

- 把交换机放置在平稳地方或桌面上以防跌落摔坏；

- 交换机在正确的电源供电下才能正常工作，请确认供电电压与交换机所标示的电压相符；

- 为了保持交换机远离电火花，请不要打开交换机的外壳，即使在不通电的情况下；

- 确保有足够的通风空间给交换机散热；

- 确保支撑交换机的台面能足够支撑交换机及其配件的重量。

- 清洁交换机前，应先将交换机的电源适配器拔除。请勿用湿润的布料擦拭，请勿用液体清洗

### 桌面安装

当交换机安装在平稳桌面上。请将附带的橡胶脚垫安装于交换机底面的四个角上，然后置于桌面指定位置，保留足够的通风空间给交换机散热。

### 壁挂安装

此款交换机支持壁挂安装。具体安装过程如下：

第一步：在墙上钻两个适宜大小的孔，将两个膨胀管分别压入两个孔中。

如图4所示：

图4

第二步：将螺丝插入膨胀管中。

如图5所示：

图5

第三步：将交换机挂在两个螺丝上。

如图6所示：

图6

第四步：安装完成。

如图7 所示：

图7

此款交换机宜安装在混凝土或其他非可燃物表面。

### 给交换机上电

该交换机是通过直流电源适配器供电，请按照以下步骤连接：

AC 插座：

推荐使用单相三线插座与中性出口或多功能计算机专业的插座，请确认插座接地线完好且能正常工作。

DC电源适配器连接：

用标配的电源适配器的一端插入AC电源插座，另一端接到交换机后面板的电源接口。检查电源指示灯是否亮，如果电源指示灯亮，表明电源连接成功。

## 连接计算机（NIC）到交换机

请将网卡插入电脑，安装网卡驱动程序后，将双绞线的一端连接到您的电脑，另一端将连接到交换机的任意RJ-45口上，交换机和电脑连接距离最大支持100米。一旦连接成功，设备正常上电，则相对应的交换机端口Link/Act状态指示器灯工作。

## 连接负载到交换机

交换机的1~8 端口都支持PoE供电功能，每个端口的最大输出功率是30W。您仅需把支持PoE供电的受电设备（例如网络电话，网络摄像头，无线终端等）通过网线连接到该交换机上，交换机就能给此受电设备提供供电。

# 附录：技术规格

| 硬件规格 |
| --- |
| 标准与协议 | IEEE 802.3i、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.3z、IEEE 802.3at、IEEE 802.3af |
| 接口 | 9个10/100/1000Mbps自适应RJ45端口(自动协商/自动翻转) 1个100/1000Mbps SFP接口 |
| 网络媒介 | 10Base-T：3类或3类以上UTP(最长100m) 100Base-TX：5类UTP(最长100m) 1000Base-T：超5类UTP(最长100m) 1000Base-SX： 62.5μm/50μm MMF(2m~550m) 1000Base-LX： 62.5μm/50μm MMF(2m~550m)Or 10μm SMF（2m~5000m） |
| 传输方式 | 存储转发 |
| 交换容量 | 20Gbps |
| 包转发率 | 14.88Mpps |
| 包缓存 | 1.5Mbits |
| MAC地址容量 | 4K |
| 巨型帧 | 9KBytes |
| PoE接口（RJ45） | 8个符合IEEE802.3at/af标准PoE端口 |
| 供电引脚 | 1/2(+)，3/6(-) |
| POE输出功率 | 最大：110W |
| LED指示 | 每端口 | Link/Act（连接/工作）：绿色， PoE：橙色 |
|  | 每台 | PWR（电源）：绿色 |
| 电源 | 外置电源 53.5V/2.3A |
| 功耗 | 最大(PoE满载)： 118W(DC) |
| 外形尺寸（L×W×H） | 190*100*28mm |
| 使用环境 | 工作温度：0℃~45℃ 存储温度：-40℃~70℃ 工作湿度：10%~90% RH 无凝结 存储湿度：5%~90% RH 无凝结 |