AC1200双频无线PoE入墙AP

用户手册

Version 1.0

2019年01月24日

版权声明

版权所有，并保留对本手册及本声明的一切权利。未得到我司的书面许可，任何人不得以任何方式或形式对本手册内的任何部分进行复制、摘录、备份、修改、传播、翻译成其他语言、将其全部或部分用于商业用途。

免责声明

本手册内容依据现有信息制作，由于产品版本升级或其他原因，其内容有可能变更。我司保留在没有任何通知或者提示的情况下对手册内容进行修改的权利。

本手册仅作为使用指导，我司在编写本手册时已尽力保证其内容准确可靠，但并不确保手册内容完全没有错误或遗漏，本手册中的所有信息也不构成任何明示或暗示的担保。

前言

感谢选择此产品。开始使用本产品前，请先阅读本用户手册。

文档格式约定

说明、提示、窍门、对操作内容的描述进行必要的补充。

- 注意、警告、提醒操作中应注意的事项。

| 项目 | 格式 | 举例 |
| --- | --- | --- |
| 菜单项 | 「」 | 选择「系统状态」菜单 |

目    录

1 产品简介	1

1.1 产品概述	1

1.2 产品特性	1

1.3 包装清单	1

2 硬件连接	2

2.1 设备简介	2

2.2 设备安装	3

3 配置指南	4

3.1 PC通过有线连接到AP进行配置	4

3.2 登录界面	6

3.3 AP的web管理界面	7

3.3.1 界面常见按钮及操作	7

4 功能设置	8

4.1 系统状态	8

4.1.1 互联网状态	9

4.1.2 客户端状态	10

4.2 网络流量	10

4.2.1 实时	11

4.2.2 最近24小时	11

4.3 内部网络（LAN）	12

4.4 2.4GHz无线	14

4.4.1 一般设置	15

4.4.2 访客网络	18

4.4.3 无线桥接	19

4.4.3.1 AP模式	20

4.4.3.2 WDS中继器（桥接+AP）	21

4.4.4 无线访问控制	22

4.4.5 RADIUS设置	23

4.4.6 高级设置	24

4.5 5GHz无线	25

4.6 系统管理	26

4.6.1 系统	26

4.6.2 服务	28

4.6.3 工作模式	28

4.6.3.1 无线路由器（默认）	29

4.6.3.2 无线交换机（AP）	29

4.6.4 固件升级	30

4.6.5 配置管理	31

4.6.6 控制台	32

4.7 网络信息	32

4.7.1 2.4GHz无线	32

4.7.2 5GHz无线	33

4.7.3 LAN	33

4.7.4 LAN1	34

4.8 系统日志	34

4.8.1 全部日志	34

4.8.2 链接	35

附录：产品规格	36

# 产品简介

感谢您购买此款AC1200双频无线PoE入墙AP。在安装和使用本产品之前，请仔细阅读本手册，以便您正确快速安装这款产品。

## 产品概述

此款AP基于IEEE802.11ac标准，采用MIMO、OFDM 技术，提供最高达1200Mbps的稳定无线传输速率，向下兼容IEEE802.11a/b/g/n 无线标准的设备，采用86型面板入墙设计，定位于酒店，集合式住宅等应用，用户不仅能通过无线方式，还可通过有线方式安全、稳定、高速的接入国际互联网络。该产品上行LAN口支持802.3af 标准PoE供电，无需外接电源适配器，安装简单、灵活，改善了传统的网络布局；该产品安装简单、灵活，是酒店、KTV等网络布局理想的首选产品

## 产品特性

提供一个10/100/1000Mbps RJ45上行LAN接口和一个10/100/1000Mbps RJ45下行LAN接口，入墙上行LAN口支持802.3af标准PoE供电；

符合802.11 ac/a/b/g/n WiFi标准，提供高达1200Mbps无线速率；

支持64/128位WEP ,WPA2，WPA-Mixed等加密与安全机制；

支持通用即插即用(UPNP)，符合UPNP 标准的数据可顺利通过；

支持基于MAC 地址的访问控制，可以有效控制内网用户的上网权限；

支持虚拟AP，为不同的用户提供不同的网络访问域；

基于Web界面管理，进行丰富的配置和管理；

采用入墙式86面板盒安装设计，可直接安装在墙壁内，既方便又美观；

## 包装清单

打开产品包装，小心取出物件。请查阅用户手册中的装箱单，确保包含所有物件并未损坏。

装箱清单：

一台AC1200双频无线PoE入墙AP

一套安装组件

一本《用户手册》

如果任何物件丢失或损坏，请联系当地经销商调换。

# 硬件连接

## 设备简介

图1-设备简介

## 设备安装

图2-设备安装

# 配置指南

## PC通过有线连接到AP进行配置

点击“开始-控制面板-网络和Internet-网络连接-本地连接”，选择“本地连接”右键单击，选择

“属性”。

双击“Internet协议版本4（TCP/IP）”。

选择“自动获得IP地址”和“自动获得DNS服务器地址”。点击“确定”。返回上一个界面，

点击确定。

选择“使用以下IP地址”和“使用以下的DNS服务器地址”。

IP地址：192.168.10.XXX（XXX的范围：10~253）

子网掩码：255.255.255.0

默认网关：192.168.10.254

DNS服务器：需要输入您的ISP提供的DNS服务器地址。否则您可以使用AP的IP地址作为DNS服务器地址。

点击确定。

## 登录界面

打开浏览器，在地址栏输入http://192.168.10.254，默认用户名和登录密码为“admin”按回车键进入AP的web管理界面，您将看到AP的web管理首页。

## AP的web管理界面

WEB管理界面区域分为三部分：左侧为一级，右侧为功能配置区域，顶端蓝白色长方形为WEB界面的装饰元素。

### 界面常见按钮及操作

| 按钮 | 含义 |
| --- | --- |
|  | 保存当前配置信息 |
|  | 保存当前配置信息 |
|  | 恢复出厂设置 |
|  | 上传文件 |
|  | 清除日志 |
|  | 刷新列表内容 |
|  | 选择文件 |

# 功能设置

## 系统状态

点击“系统状态”选项。

在「系统状态」模块，您可以查看 AP 的系统信息，包括：互联网状态和客户端状态。

### 互联网状态

点击“系统状态>互联网状态”选项。

在这里您可以查看 AP 的系统状态和 LAN 口状态。

参数说明

| 参数 | 说明 |
| --- | --- |
| 产品型号 | 该台AP的名称。 |
| 固件版本 | AP系统的固件版本号 |
| IPv4地址LAN | AP的IP地址，也是AP的管理IP地址 |
| MAC地址 | AP以太网口（LAN口）的物理地址。当您用网线连接AP和其他设备时，AP使用本MAC地址和其他设备进行通信。 |

### 客户端状态

点击“系统状态>客户端状态”选项。

在这里，您可以查看 AP 的无线客户端连接信息。

参数说明

| 参数 | 说明 |
| --- | --- |
| 类型 | 客户端类型 |
| 名称 | 客户端名称 |
| IP地址 | 客户端的IP地址 |
| MAC地址 | 客户端的MAC地址 |

## 网络流量

点击“网络流量”选项。

在这里您可以查看AP的网络流量情况。

### 实时

点击“网络流量>实时”选项。

在这里您可以查看AP的实时网络流量情况。

### 最近24小时

点击“网络流量>最近24小时”选项。

在这里您可以查看AP最近24小时的网络流量情况。

## 内部网络（LAN）

点击“内部网络（LAN）”选项。

在这里，您可以设置AP模式下AP的内网IP地址。

参数说明

| 参数 | 说明 |
| --- | --- |
| IP地址 | AP 的 IP 地址，也是 AP 的管理 IP 地址，局域网用户可使用该 IP 地址登录到 AP 的管理页面。默认为“192.168.10.254”。 |
| 子网掩码 | AP IP 地址的子网掩码，默认为“255.255.255.0”。 |
| 默认网关 | AP 的默认网关。 如果要让 AP 联网，一般要设置网关地址为出口AP的 LAN 口 IP 地址。 |
| DNS服务器1 | AP 的首选 DNS 服务器地址。 若出口路由器有 DNS 代理功能，此地址可以是出口路由器的 LAN 口 IP 地址。若出口路由器无 DNS 代理功能，请填入正确的 DNS 服务器的 IP 地址。 |
| DNS服务器2 | AP 的备用 DNS 服务器地址，该选项可选填。 若有两个 DNS 服务器 IP 地址，可将另一个 IP 地址填在此处。 |

配置说明

由用户手动指定 AP 的 IP 地址、子网掩码、默认网关、首选/备用 DNS 服务器。

设置步骤：

步骤 1 进入「内部网络（LAN）」页面进行以下设置。

步骤 2 IP 获取方式：选择“手动设置”。

步骤 3 设置 IP 地址、子网掩码、默认网关、首选/备用 DNS 服务器（一般仅需修改“IP 地址”、“默认网关”、“首选 DNS 服务器”）。

步骤 4 点击      应用设置      。

----完成

## 2.4GHz无线

点击“2.4GHz无线”选项。

该页面您可以设置AP的2.4GHz无线网络的相关参数。

### 一般设置

点击“2.4GHz无线>一般设置”选项。

该页面您可以设置AP的2.4GHz无线网络的基本参数。

参数说明

| 参数 | 说明 |
| --- | --- |
| 启用无线 | 启用或关闭2.4GHz无线网络 |
| 启用日期（工作日） | 设置启用2.4GHz无线网络的日期。（工作日） |
| 启用时间段（工作日） | 设置启用2.4GHz无线网络的时间段。（工作日） |
| 启用日期（周末） | 设置启用2.4GHz无线网络的日期。（周末） |
| 无线名称 | 设置无线网络的名称（最多32个字符） |
| 隐藏SSID | 开启此功能后隐藏设备的SSID，用户需要手动输入SSID和密码才能连接到该网络。只有关闭了隐藏SSID功能，计算机才能扫描到AP的无线信号。 |
| 无线模式 | 选择模式，包括b only、g only、n only、g/n Mixed、b/g Mixed、b/g/n Mixed。 |
| 信道带宽 | 选择一个较宽的信道带宽以获得较高的传输速率，选择（20/40MHz）模式以最大化无线带宽。若无线网络不稳定，请选择默认模式（20MHz）。 |
| 无线信道 | 选择信道，包括信道自动选择和1～13。 |
| 扩展信道 | 选择扩展信道，包括向上（+4）和向下（-4）。扩展信道与信道结合使带宽扩大40MHz. |
| 固定发射速率链接模式 | 选择固定发射，包括否、HTMIX（1S）45Mbps、HTMIX（1S）30Mbps、HTM（1S）15Mbps、OFDM 12Mbps、OFDM 9Mbps、OFDM 6Mbps和CCK 5.5Mbps。 |
| 认证方式 | 本AP提供了“Open System”、“shared key”等认证方式。 |
| WEP加密 | 选择WEP加密方式，包括None、WEP-64bits和WEP-32bits加密方式。 |
| 发射功率调整（%） | 您可以选择根据需要调整发射功率。调整天线功率以增强天线质量，请输入一个数字，大小介于0到1000。 |
| 区域代码 | 您可以选择所在的地区选择区域代码。 |

专业名词说明

- SSID 广播

启用 SSID 广播后，周边的无线设备可以扫描到对应 SSID。禁用 SSID 广播后，AP 不广播该 SSID，周边的无线设备不能扫描到对应 SSID，此时，如果要连接到该 SSID 的无线网络，用户必须手动在无线设备上输入该 SSID，这在一定程度上增强了无线网络的安全性。

需要注意的是：禁用“SSID 广播”后，如果黑客利用其他手段获得 SSID，仍然可以接入目标网络。

- 安全模式

针对不同应用环境需求，AP 提供以下安全模式：不加密、WEP、WPA-PSK、WPA2-PSK、Mixed

WPA/WPA2-PSK、WPA、WPA2 供用户选择。

 不加密

AP 的无线网络不加密，允许任意无线客户端接入。为了保障网络安全，不建议选择此项。

 WEP

WEP（有线等效加密）使用一个静态的密钥来加密所有通信，只能提供和有线 LAN 同级的安全性。

WEP 加密容易被破解，且无线速率最大只能达到 54Mbps，不建议用户使用此加密方式。

 WPA-PSK、WPA2-PSK、Mixed WPA/WPA2-PSK

Mixed WPA/WPA2-PSK 表示 AP 同时兼容 WPA-PSK、WPA2-PSK。

上述 3 种安全模式都采用预共享密钥认证，其设置的密钥只用来验证身份，数据加密密钥由 AP 自

动生成，解决了 WEP 静态密钥的漏洞，适合一般家庭用户用于保证无线安全。但由于其用户认证

和加密的共享密码（原始密钥）为人为设定，且所有接入同一 AP 的无线用户的密钥完全相同，因

此，其密钥难以管理并容易泄漏，不适合在安全要求非常严格的场合应用。

 WPA、WPA2

为了改善 PSK 安全模式在密钥管理方面的不足，Wi-Fi 联盟提供了 WPA 企业版本（即 WPA、WPA2），

它使用 802.1x 来进行用户认证并生成用于加密数据的根密钥，而不再使用手工设定的预共享密钥，

但加密过程则没有区别。

由于采用了 802.1x 进行用户身份认证，每个用户的登录信息都由其自身进行管理，有效减少信息

泄漏的可能性。并且用户每次接入无线网络时的数据加密密钥都是通过 RADIUS 服务器动态分配的，

攻击者难以获取加密密钥。因此，WPA、WPA2 极大地提高了网络的安全性，并成为高安全无线网

络的首选接入方式。

配置说明

如果要修改2.4GHz无线网络的一般设置，请按如下步骤操作：

步骤 1 进入「2.4GHz无线」>「一般设置」页面。

步骤 2 根据需要修改各参数（一般只需修改“启用”、“SSID”以及“安全模式”相关设置）。

步骤 3 点击      应用设置      。

----完成

### 访客网络

点击“2.4GHz无线>访客网络”选项。

该页面您可以设置路由器的2.4GHz访客网络的相关参数。

参数说明

| 参数 | 说明 |
| --- | --- |
| 启用访客网络 | 开启或关闭访客网络。 |
| 隔离访客网络和局域网 | 开启此功能，将隔离访客网络和局域网。 |
| 启用AP客户端隔离 | 开启此功能，将隔离AP客户端。 |
| WPA加密 | 启用WPA加密一加密数据。 |
| WPA预共享密钥 | WPA密钥可以由8-63个字符（字母，数字或其组合）或64个十六进制字符组成，若留空则系统默认将【00000000】作为密码。 |
| 使用MAC地址过滤规则 | 开启或关闭MAC地址过滤规则。 |

配置说明

如果要修改2.4GHz无线网络的一般设置，请按如下步骤操作：

步骤 1 进入「2.4GHz无线」>「访客网络」页面。

步骤 2 根据需要修改各参数（一般只需修改“启用”、“SSID”以及“安全模式”相关设置）。

步骤 3 点击      应用设置      。

----完成

### 无线桥接

点击“2.4GHz无线>无线桥接”选项。

在这里，您可以设置AP的工作模式。以下将介绍几款常用的工作模式。

参数说明

| 参数 | 说明 |
| --- | --- |
| 无线工作模式 | 选择AP以禁用无线桥接功能。选择【WDS桥接】或【AP-Client】以禁用本地无线连接。选择【WDS中继器】或【AP-Client+AP】以启用无线桥接功能。 |

#### AP模式

点击“2.4GHz无线>无线桥接>AP模式”选项。

AP 默认工作在此模式。此模式下，AP 通过网线接入互联网，将有线信号转变为无线信号，用于无线网络覆盖。应用拓扑图如下：

配置说明

设置之前，请确保上级路由器已经联网成功。

步骤 1 进入 AP 的「2.4GHz无线」>「无线桥接」页面。

步骤 2 无线工作模式：选择“AP 模式”。

步骤 3 点击      应用设置      。

----完成

#### WDS中继器（桥接+AP）

点击“2.4GHz无线>无线桥接>WDS中继器（桥接+AP）”选项。

Client+AP 模式下，AP 通过无线桥接上级设备（如：无线路由器、AP 等）的无线网络，扩展无线网络覆盖范围。应用拓扑图如下:

配置说明

设置之前，请确保上级 AP 已经联网成功。

如果是双频桥接，请确保您所选的 2.4GHz 无线网络和 5GHz 无线网络都来自于同一个上级 AP。

步骤 1 进入 AP 的「2.4GHz无线」>「无线桥接」页面。

步骤 2 工作模式：选择“Client+AP 模式”。

步骤 3 无线信道：选择要桥接的无线网络所在的信道。

步骤 4 点击      应用设置      。

----完成

### 无线访问控制

点击“2.4GHz无线>无线访问控制”选项。

无线访问控制功能根据MAC地址对转发的包进行过滤。

参数说明

| 参数 | 说明 |
| --- | --- |
| MAC过滤器模式 | − 未启用：未启用无线访问控制功能。此模式下，任何无线设备都能接入 AP 的无线网络。 − 接受模式：允许指定 MAC 地址的无线设备接入 AP 对应无线网络，拒绝其他无线设备接入。 − 拒绝模式：拒绝指定 MAC 地址的无线设备接入 AP 对应无线网络，允许其他无线设备接入。 |

配置说明

配置无线访问控制

步骤 1 进入「2.4GHz无线」>「无线访问控制」页面。

步骤 2 MAC 过滤模式：根据需要选择“未启用”、“接受模式”或“拒绝模式”。

步骤 3 当 MAC 过滤模式选择为“接受模式”或“拒绝模式”时，在出现的 MAC 地址栏选择MAC 地址，然后点击      应用设置      。

----完成

### RADIUS设置

点击“2.4GHz无线>RADIUS设置”选项。

当[无线网络 - 一般设置]中的[认证方式]设置为[WPA-Enterprise/ WPA2-Enterprise/ Radius with 802.1x]时，需要设置RADIUS服务器相关参数。

参数说明

| 参数 | 说明 |
| --- | --- |
| 服务器IP地址 | RADIUS服务器的IP地址，用于802.1x无线认证和动态WEP密码 |
| 服务器端口 | 用于连接到RADIUS服务器的UDP端口号 |
| 连接密码 | 用于连接到RADIUS服务器的密码 |

### 高级设置

点击“2.4GHz无线>高级设置”选项。

无线网络传输与效率相关设置，建议采用我们调校好的默认值。

## 5GHz无线

点击“5GHz无线”选项。

该页面您可以设置AP的5GHz无线网络的相关参数。由于相关参数与2.4GHz类似，相关参数设置请参考2.4GHz无线,这里不再赘述。

## 系统管理

点击“系统管理”选项。

在这里，您可以设置系统管理相关参数。

### 系统

点击“系统管理>系统”选项。

基本系统控制。

参数说明

| 参数 | 说明 |
| --- | --- |
| 设备名称 | AP的名字，可用字符包括：字母（A-Z，a-z）,数字（0-9），另外还可以加上连字符（-）和下划线（_），但不能将其作为第一个或最后一个字符。 |
| 新密码 | 密码不能超过十六个字符。 |
| 再次输入新密码 | 密码不能超过十六个字符。 |
| 时区 | 你所在位置的时区。 |
| NTP服务器1/2 | 用于同步时间的服务器。 |
| 远程记录服务器 | 设置用于记录设备日志的服务器（IPv4地址：端口）。 |
| 语言设置 | 支持中英文两种语言 |

配置说明

设置登录密码。

步骤 1 点击「系统管理」>「系统」，找到“账号设置”模块。

步骤 2 新密码：设置登录密码。

步骤 3 再次输入新密码：再一次输入新的登录密码。

步骤 4. 点击页面底端       应用设置      。

----完成

### 服务

点击“系统管理>服务”选项。

各种系统服务控制。

### 工作模式

点击“系统管理>工作模式”选项。

支持两种工作模式。

#### 无线路由器（默认）

点击“系统管理>工作模式>无线路由器（默认）”选项。

设备通过IPoE/PPPoE/PPTP/L2TP协议直接连接到互联网。 该模式下默认会启用NAT、防火墙、UPnP、DHCP服务。

#### 无线交换机（AP）

点击“系统管理>工作模式>无线交换机（AP）”选项。

设备通过其他(有线/无线)路由器连接到互联网。 该模式下NAT、防火墙、UPnP、DHCP服务不可用。

### 固件升级

点击“系统管理>固件升级”选项。

通过软件升级，可以使 AP 获得新增功能或更稳定的性能。

配置说明

窗体顶端

固件升级:

步骤1 打开固件定制网站查看是否有固件更新。

步骤2下载最新版本的固件。

步骤3 在[固件文件]选项中选择已下载的固件。

步骤4 点击      上传      将文件上传到AP。

步骤5上传完成后，系统会对固件进行检查然后升级。升级需要大约2-3分钟时间，结束后系统将自动重启。

窗体底端

----完成

### 配置管理

点击“系统管理>配置管理”选项。

保存或加载AP设置参数。

参数说明

| 参数 | 说明 |
| --- | --- |
| 恢复出厂模式 | 点击【重置】清除当前设置并将AP恢复出厂设置，AP稍后会自动重启。 |
| 保存设置 | 点击【保存】按钮将AP配置保存到文件中。 |
| 恢复设置 | 请指定路由器配置文件的路径和名称，然后点击【上传】将配置写入AP，AP稍候会自动重启。 |

### 控制台

点击“系统管理>控制台”选项。

警告！终端模拟器只能运行可以立即返回结果的命令，使用[top], [ping], [traceroute]等命令将会使WebUI停止响应,需要重启路由或kill进程。

## 网络信息

### 2.4GHz无线

点击“网络信息>2.4GHz无线”。

### 5GHz无线

点击“网络信息>5GHz无线”。

### LAN

点击“网络信息>LAN”。

### LAN1

点击“网络信息>LAN1”。

## 系统日志

### 全部日志

点击“系统日志>全部日志”。

可查看全部日志。

### 链接

点击“系统日志>链接”。

可查看链接日志。

# 附录：产品规格

| 硬件规格 |
| --- |
| CPU频率 | 580MHz |
| RAM容量 | 64MByte(DDR2) |
| ROM容量 | 8MByte(SPI flash) |
| 标准与协议 | 无线 | IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b，IEEE 802.11a IEEE 802.11ac |
|  | 有线 | IEEE802.3i,IEEE802.3u, IEEE802.3ab,IEEE802.3af |
| 工作频率 | 2.4GHz/5GHz |
| 信号速率 | 2.4GHz: 最高可达300Mbps 5GHz: 最高可达866Mbps |
| 调制方式 | IEEE 802.11b: CCK，QPSK，BPSK IEEE 11g/a: OFDM IEEE 11n:BPSK，QPSK，16QAM，64QAM IEEE 11ac:BPSK，QPSK，16QAM，64QAM，256QAM |
| 发射功率 | 小于20dBm |
| 端口 | 一个10/100/1000Mbps RJ45上行LAN接口，支持802.3af标准PoE供电； 一个10/100/1000Mbps RJ45下行LAN接口； |
| 按键 | 一个复位按键 |
| 天线 | 2个2dBi板载双频天线 |
| 指示灯 | WiFi状态指示灯：绿色 |
| 电源 | IEEE802.3af 标准PoE供电 |
| 外形尺寸（L×W×H） | 86*86*40(mm) |
| 环境 | 工作温度： 0℃~40℃ 存储温度： -40~70℃ 工作湿度： 10%~90% RH 不凝结 存储湿度： 5%~95% RH 不凝结 |

| 软件规格 |
| --- |
| 实用功能 DDNS 无线时间表 定时重启 LED 控制 | 网络设置 无线开关 SSID广播开关 WDS无线桥接 WPS RF 输出功率 | 系统工具 软件升级 配置文件导入与导出 NTP服务器 |
| 管理 局域网WEB管理 SNMP | DHCP设置 DHCP服务器 DHCP客户端 静态地址分配 | 无线安全 WEP、WPA2、WPA-Mixed等加密与安全机制 |

# Text boxes

1

2

3

4