11AC 双频

无线PCI-E网卡

用户手册

版本1.0 | 2015/6/11

目 录

第一章 产品介绍	1

1.1 产品概述	1

1.2 产品特性	1

1.3 安全警告	1

1.4 LED的说明	2

1.5 产品包装	2

第二章 安装指南	3

2.1 安装步骤	3

第三章 连接无线网络	6

3.1 操作步骤	6

附录：产品规格	8

# 第一章 产品介绍

感谢您选择此款11AC 双频无线PCI-E网卡。在安装和使用本产品之前，请仔细阅读本手册，以便正确快速安装及充分使用这款产品。

## 1.1 产品概述

此款PCI EXPRESS接口无线网卡，符合IEEE 802.11AC和IEEE 802.11a/b/g/n无线标准。PCI-E X1接口设计，支持PCI-E 1.1协议，传输数据是PCI的3.75倍，并且同样无需占用CPU时间，可以不通过CPU直接与内存进行数据交换，从而减轻主机负载。采用无线2.4G 300Mbps 和5G 11AC 867Mbps双频技术，为您的台式电脑带来无与伦比的无线解决方案。通过该网卡连接到无线路由器能最大限度的提高无线效率，连接2.4GHz频段无线信号，检查电子邮件和浏览互联网，与家中多位成员共享音乐、视频及照片等文件；连接5GHz频段有助于避免干扰，提供高效能无线观赏HD多媒体影音与实时在线游戏对战，给您提供一个更纯净的无线环境。

## 1.2 产品特性

- 符合IEEE 802.11ac/a/n/g/b

- 支持PCI-E 1.1 X1串行总线

- 兼容现有802.11a/b/g/n/ac无线设备

- 20MHz/40MHz/80MHz带宽

- 支持IEEE 802.11e Qos Enhancement（WMM）

- 支持IEEE 802.11h TPC

- 支持IEEE 802.11k radio resource measurement

- 支持WAPI certified

- 支持Cisco CCX

- 支持多个BSSID

- 安装方便，即插即用

## 1.3 安全警告

- 安装和使用产品前请认真阅读产品用户手册；

- 为了保证产品正常工作，请注意防水；

- 不要将产品放置在潮湿的环境中；

- 远离一些有害物质（如：酸，碱等）；

- 请不要将产品直接暴晒在太阳或者其它热源之下；

- 如果出现故障，请不要自行拆卸产品，必须由授权的专业人员进行维修。

## 1.4 LED的说明

在网卡前方有一个LED灯，长亮表示无线准备，闪烁表示无线数据传输中。

## 1.5 产品包装

- 一个11AC 双频无线PCI-E网卡；

- 一张驱动光盘；

- 一张保修卡。

# 第二章 安装指南

本章节将指导您如何使用产品附带的驱动光盘来安装本产品。

下文以Windows XP操作系统为例，其他系统安装步骤和此安装类似。

## 2.1 安装步骤

- 请将无线网卡插入电脑的PCI-E端口。

- 系统将会弹出“找到新硬件向导”对话框，这里建议您选择“取消”。您也可以选择“从列表或指定位置安装”再点击“下一步”，进行手动安装。（图1）

图1

- 把随机附带的驱动光盘放入计算机光驱中。（图2）

图2

- 在光盘中找到驱动安装程序，双击“Setup”，进行安装。（图3）

图3

- 安装程序会自动安装驱动和无线配置软件，您只需等待，点击“下一步”即可。（图4-7）

图4

图5

图6

图7

- 点击“完成”，完成驱动程序安装。（图8）

图8

# 第三章 连接无线网络

本章节将指导您如何使用本产品连接无线网络。

下文以Windows XP操作系统为例，其他系统操作步骤和此操作类似。

## 3.1 操作步骤

- 右键点击任务栏“本地连接”图标，然后选择“查看可用的无线网络”。（图9）

图9

- 屏幕显示，当前扫描的无线网络。如果您想要连接的无线网络没有出现在当前表格，您可以点击“刷新网络列表”来更新网络列表。选择您想要连接的无线网络，然后单击“连接”或双击此无线网络。（图10）

图10

- 当出现无线网络连接对话框。输入网络密钥，然后单击连接。（图11）

图11

- 当显示“已连接”如下图，则表示您可以享受到无线网络了。（图12）

图12

| 支持的标准和协议 | IEEE 802.11AC、IEEE802.11n、IEEE 802.11b、 IEEE 802.11g、IEEE 802.11a |
| --- | --- |
| 总线 | PCI EXPRESS X1串行总线 |
| 接受灵敏度 @PER | 5G_11ac VHT80M_MCS8:-55dBm @10% PER HT40M_MCS7: -63dBm @10% PER HT20M_MCS7: -66dBm @10% PER 11N_2.4G HT40M_MCS7: -67dBm @10% PER HT20M_MCS7: -69dBm @10% PER OFDM_54M:-72dBm@10% PER 11b_11M:-85dBm@10% PER |
| 功率 | 20dBm (max) |
| 天线 | 外置2*3dBI可拆天线 |
| 驱动程序 | Microsoft Windows XP 32/64，Vista 32/64，Windows 7 32/64，Windows 8 32/64，Windows 8.1 32/64 |
| 使用环境 | 工作温度：0℃~40℃ 储存温度：-10℃~70℃ 工作湿度：10%~90%无凝结 储存湿度：5%~95%无凝结 |

# 附录：产品规格