AC1200双频无线千兆WAN口路由

用户手册

版本1.0 | 2019/01/25

版权声明

版权所有，并保留对本手册及本声明的一切权利。未得到我司的书面许可，任何人不得以任何方式或形式对本手册内的任何部分进行复制、摘录、备份、修改、传播、翻译成其他语言、将其全部或部分用于商业用途。

免责声明

本手册内容依据现有信息制作，由于产品版本升级或其他原因，其内容有可能变更。我司保留在没有任何通知或者提示的情况下对手册内容进行修改的权利。

本手册仅作为使用指导，我司在编写本手册时已尽力保证其内容准确可靠，但并不确保手册内容完全没有错误或遗漏，本手册中的所有信息也不构成任何明示或暗示的担保。

文档格式约定

说明、提示、窍门、对操作内容的描述进行必要的补充。

- 注意、警告、提醒操作中应注意的事项。

目    录

1 产品简介	1

1.1 产品概述	1

1.2 产品特性	1

1.3 包装清单	1

2 硬件连接	2

2.1 前面板	2

2.2 后面板	4

2.3 标准安装	5

3 配置指南	6

3.1 PC通过有线连接到路由器进行配置	6

3.2 路由器的web管理界面	8

4 功能设置	9

4.1 状态	9

4.1.1 设备信息	9

4.1.1.1 设备基本信息	10

4.1.1.2 统计信息	10

4.2 网络	11

4.2.1 网络模式	12

4.2.1.1 网络模式设置	12

4.2.2 Internet设置	12

4.2.2.1 WAN侧连接	12

4.2.2.2 LAN侧连接	20

4.2.3 QoS	21

4.2.3.1 QOS控制	21

4.2.4 无线5G配置	22

4.2.4.1 基本配置	22

4.2.4.2 高级配置	23

4.2.4.3 安全配置	24

4.2.4.4 访问控制	24

4.2.4.5 WDS配置	25

4.2.4.6 站点扫描	25

4.2.4.7 WPS配置	26

4.2.4.8 网格配置	27

4.2.4.9 时间表	27

4.2.5 无线2.4G配置	28

4.2.6 时区设置	28

4.2.6.1 时区设置	28

4.2.7 路由设置	29

4.2.7.1 静态路由	29

4.3 防火墙	30

4.3.1 路由设置	30

4.3.1.1 静态路由	30

4.3.2 防火墙	31

4.3.2.1 拒绝服务攻击	31

4.3.3 MAC地址过滤	32

4.3.3.1 MAC地址过滤	32

4.3.4 IP地址过滤	33

4.3.4.1 IP地址过滤	33

4.3.5 端口过滤	34

4.3.5.1 端口过滤	34

4.3.6 802.3Q 虚拟局域网	35

4.3.6.1 802.1Q VLAN	35

4.4 应用	36

4.4.1 动态域名服务	36

4.4.1.1 动态域名服务	36

4.4.1.2 And Link	36

4.4.2 高级NAT配置	37

4.4.2.1 隔离区	37

4.4.2.2 端口转发	37

4.5 管理	38

4.5.1 密码设置	38

4.5.1.1 密码设置	38

4.5.2 设备管理	38

4.5.2.1 语言设置	38

4.5.2.2 设备重启	39

4.5.2.3 保存/加载设置	39

4.5.2.4 升级固件	40

4.5.3 日志记录	40

4.5.3.1 日志记录	40

4.6 诊断	41

4.6.1 网络诊断	41

4.6.1.1 PING测试	41

4.6.1.2 Tracert测试	42

4.7 帮助	42

4.7.1 状态	42

4.7.1.1 设备信息	42

4.7.1.2 网络侧信息	42

4.7.1.3 用户侧信息	43

4.7.2 网络	43

4.7.2.1 网络设置	43

4.7.2.2 LAN侧地址设置	43

4.7.2.3 WLAN网络配置	44

4.7.2.4 QoS	44

4.7.2.5 时间设置	44

4.7.2.6 路由配置	45

4.7.3 防火墙	45

4.7.3.1 MAC地址过滤	46

4.7.3.2 端口过滤	46

4.7.4 应用	47

4.7.4.1 动态域名服务	47

4.7.4.2 高级NAT配置	47

4.7.5 管理	47

4.7.5.1 密码设置	47

4.7.5.2 设备管理	48

4.7.5.3 日志记录	48

4.7.6 诊断	48

4.7.6.1 网络诊断	48

附录：产品规格	49

# 产品简介

感谢您购买此款AC1200双频无线千兆WAN口路由。在安装和使用本产品之前，请仔细阅读本手册，以便您正确快速安装这款产品。

## 产品概述

此款无线路由器是一款1200M无线路由器,基于IEEE802.11n以及IEEE802.11ac标准标准，提供最高达1200Mbps的稳定传输速率，向下兼容IEEE802.11b/g；提供一个千兆WAN口和三个百兆LAN口；外置4根全向5dBi天线，可更好的实现无线覆盖；它集路由器、无线接入点、交换机、防火墙于一体，提供了非常方便全面的网络管理功能。

此款无线路由器是专为满足小型企业、办公室和家庭办公室的无线上网需要而设计，它功能强大、性能优越，易于管理是您实现无线宽带共享上网、普通宽带共享上网的最佳选择。

## 产品特性

支持IEEE 802.11b、IEEE 802.11g、IEEE 802.11n、IEEE 802.11ac、IEEE 802.3i、IEEE 802.3u以及IEEE 802.3ab标准;

提供一个千兆WAN口和三个百兆LAN口；

支持高达1200Mbps的无线传输速率，具备速率自适应功能，自动调整无线传输速率;

内置网络地址转换(NAT)功能，支持虚拟服务器、特殊应用程序和DMZ 主机;

支持64/128位WEP数据加密，WPA、WPA2、WPA&WPA2混合等多种加密与安全机制;

内置防火墙、IP地址过滤、MAC地址过滤、动态域名和应用程序过滤，可灵活控制上网行为;

内置静态路由功能，可以根据需要构建特殊网络拓扑;

支持通用即插即用(UPNP);

支持远程Web管理及软件升级。

## 包装清单

打开产品包装，小心取出物件。请查阅用户手册中的装箱单，确保包含所有物件并未损坏。

装箱清单：

AC1200双频无线千兆WAN口路由

一套安装组件

一个电源适配器

一本《用户手册》

如果任何物件丢失或损坏，请联系当地经销商调换。

# 硬件连接

## 前面板

路由器的前面板由一系列LED指示灯组成，如下图2所示。

图1-前面板

LED指示灯：

路由器前面板的指示灯用于设备工作状态监视。前面板的LED灯显示了路由器的工作情况。

| 指示灯 | 面板标识 | 状态 | 含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电源指示灯 |  | 指示灯灭 | 路由器未上电 |
|  |  | 绿色常亮 | 路由器已上电 |
| WPS一键加密指示灯 |  | 指示灯灭 | 设备未加密 |
|  |  | 绿色闪烁 | 设备加密 |
| WAN端口指示灯 |  | 指示灯灭 | WAN端口未Link |
|  |  | 绿色常亮 | WAN端口Link Up |
|  |  | 绿色闪烁 | WAN端口数据收发 |
| LAN端口指示灯 |  | 指示灯灭 | 对应LAN端口未Link |
|  |  | 绿色常亮 | 对应LAN端口Link Up |
|  |  | 绿色闪烁 | 对应LAN端口数据收发 |
| 2.4GHz指示灯 |  | 指示灯灭 | 2.4GHz无线功能未开启 |
|  |  | 绿色常亮 | 2.4GHz无线功能已开启，但未传输数据 |
|  |  | 绿色闪烁 | 用户已连接，并传输数据 |
| 5GHz指示灯 |  | 指示灯灭 | 5GHz无线功能未开启 |
|  |  | 绿色常亮 | 5GHz无线功能已开启，但未传输数据 |
|  |  | 绿色闪烁 | 用户已连接，并传输数据 |

## 后面板

路由器后面板由2根5dBi外置天线(2.4G)，2根5dBi外置天线(5G)，复位键，WPS按键，DC IN电源接口，1个WAN口和3个LAN口组成，如下图所示：

图2-后面板

5dBi外置天线(2.4G&5G)：

接收和发送无线数据。

复位键（RESET）：

保持设备开机并按下按钮约5秒钟，该系统恢复出厂默认设置。

WPS按键：

按住WPS键2秒，WPS一键加密功能开启，WPS灯闪烁2分钟。

DC IN电源接口：

通过外部电源适配器提供电能。它支持DC12V/1A。

WAN RJ45端口：

10/100/1000 Mbps以太网端口，该端口用来连接以太网电缆或xDSL Modem/Cable Modem。

LAN1-3 RJ45端口：

10/100 Mbps局域网端口，可以连接网络设备，如电脑、打印服务器、远程硬盘和其他任何您想连接上的网络设备。

## 标准安装

在安装路由器之前，先确定您的电脑已经成功连接过此宽带连接进行网络访问。如果以上有问题，请联系您的服务商。然后，请按以下步骤，来安装路由器。安装时请保持双手干燥。

图3-标准安装

1. 确保所有的设备包括电脑，调制解调器，路由器都未通电；

2. 用以太网线连接局域网设备到LAN端口，连接Cable/xDSL调制解调器到WAN端口；

3. 给Cable/xDSL调制解调器供电，并开启您需要配置路由器的电脑；

4. 用附带的电源适配器连接到路由器，适配器的另一端连接到电源插座上。

# 配置指南

## PC通过有线连接到路由器进行配置

点击“开始-控制面板-网络和Internet-网络连接-本地连接”，选择“本地连接”右键单击，选择

“属性”。

双击“Internet协议版本4（TCP/IP）”。

选择“自动获得IP地址”和“自动获得DNS服务器地址”。点击“确定”。返回上一个界面，

点击确定。

选择“使用以下IP地址”和“使用以下的DNS服务器地址”。

IP地址：192.168.1.XXX（XXX的范围：2~254）

子网掩码：255.255.255.0

默认网关：192.168.1.1

DNS服务器：需要输入您的ISP提供的DNS服务器地址。否则您可以使用路由器的IP地址作为DNS服务器地址。

点击确定。

## 路由器的web管理界面

打开浏览器，在地址栏输入http://192.168.1.1，输入用户名“admin”，密码“admin”，按回车键进入路由器的web管理界面。

# 功能设置

## 状态

点击“状态”，可以看到状态下面有一个子窗口：设备信息。

### 设备信息

点击“状态>设备信息”选项。可以看到设备信息左边有一个子窗口：设备基本信息，统计信息。

#### 设备基本信息

点击“状态>设备信息>设备基本信息”选项。

该页面显示了目前状态和设备的一些基本设置。

它将显示路由器的基本状态，包括配置信息和连接状态，从上面可以看出路由器的当前信息。

#### 统计信息

点击“状态>设备信息>统计信息”选项。

该页面显示了以太网与无线网络的传输与接收封包计数。

已发送封包数/已接收封包数：该项分别用数据包个数来统计路由器接收和发送数据的总流量。

## 网络

点击“网络”，可以看到状态下面有一个子窗口：网络模式，Internet设置，QoS，无线5G配置，无线2.4G配置，时间管理和路由配置。

### 网络模式

点击“网络>网络模式”选项。可以看到设备信息左边有一个子窗口：模式设置。

#### 网络模式设置

点击“网络>网络模式>模式设置”选项。

路由器支持三种模式：网关模式，桥接模式和中继模式。每种模式适用于不同的环境，请选择正确的模式。

### Internet设置

点击“网络>Internet设置”选项。可以看到设备信息左边有三个子窗口：WAN侧连接和LAN侧连接。

#### WAN侧连接

点击“网络>Internet设置>WAN侧连接”选项。

该页面可以设置因特网的网络参数，因特网是通过接入点的WAN接口连接的。通过改变WAN接入类型可以改变为静态IP、DHCP、PPPOE、PPTP或者L2TP等不同的接入方式。

模式一 静态IP

这个模式用来指定路由器WAN口的静态IP信息，您的ISP会提供给您IP地址，子网掩码，默认网关和至少一个DNS服务器IP地址，请分别填入其中。

IP地址：输入ISP分配的IP地址（ISP互联网服务提供商）。

子网掩码：输入ISP分配的子网掩码。

默认网关：输入ISP分配的网关。

DNS：输入ISP分配的DNS。

MAC地址：此项默认为路由器WAN口的MAC地址。若ISP提供了一个MAC地址并要求对路由器WAN口的MAC地址进行绑定，只要将提供的值输入到“MAC地址”栏。

除非ISP有特别要求，否则不建议更改MAC地址。

MTU长度：最大传输单元（Maximum Transmission Unit）是指一种通信协议的某一层上面所能通过的最大数据报大小（以字节为单位），请保持默认值。

模式二 DHCP客户端

和静态模式相反，ISP将动态分配IP地址给您的路由器，只要设置该模式，路由器将会使用DHCP向对方请求IP地址，通常每次获取到的IP地址会不一样。

MTU长度：最大传输单元（Maximum Transmission Unit）是指一种通信协议的某一层上面所能通过的最大数据报大小（以字节为单位），请保持默认值。

模式三 PPPoE

网络服务提供商（ISP）通常使用通过电话线的点对点拨号方式来提供用户连接上互联网，事先需要连接好一个xDSL设备，并在这里输入用户名和密码。

用户名：输入您的宽带账号用户名。

密码：输入您的宽带账号密码。

MTU长度：最大传输单元（Maximum Transmission Unit）是指一种通信协议的某一层上面所能通过的最大数据报大小（以字节为单位），请保持默认值。

模式四 PPTP

PPTP是拨号建立虚拟私有网络（VPN）的方式，需要设置三部分信息，一为WAN口的IP地址和子网掩码；二为要连接到的PPTP服务器的IP地址；三为拨号的用户名和密码。

IP地址、子网掩码、网关和DNS服务器地址已经由您的ISP提供。请输入由ISP提供的服

务器IP地址，并输入相应的参数。

IP地址：输入IP地址。

子网掩码：输入子网掩码。

服务器IP地址：输入ISP提供的PPTP服务器的IP地址。

用户名：输入您的PPTP的用户名。

密码：输入您的PPTP密码。

MTU长度：最大传输单元(Maximum Transmission Unit)是指一种通信协议的某一层上面所能通过的最大数据报大小（以字节为单位），请保持默认值。

模式四 L2TP

选择L2TP（第二层隧道协议）如果您的ISP使用L2TP连接。您的ISP将为您提供一个用户名和密码。

IP地址、子网掩码、网关和DNS服务器地址已经由您的ISP提供。请输入由ISP提供的服务器IP地址，并输入相应的参数。

IP地址：输入IP地址。

子网掩码：输入子网掩码。

服务器IP地址：输入ISP提供的L2TP服务器的IP地址。

用户名：输入您的L2TP的用户名。

密码：输入您的L2TP密码。

MTU长度：最大传输单元（Maximum Transmission Unit）是指一种通信协议的某一层上面所能通过的最大数据报大小（以字节为单位），请保持默认值。

模式五 L2TP

选择L2TP（第二层隧道协议）如果您的ISP使用L2TP连接。您的ISP将为您提供一个用户名和密码。

IP地址、子网掩码、网关和DNS服务器地址已经由您的ISP提供。请输入由ISP提供的服务器IP地址，并输入相应的参数。

IP地址：输入IP地址。

子网掩码：输入子网掩码。

服务器IP地址：输入ISP提供的L2TP服务器的IP地址。

用户名：输入您的L2TP的用户名。

密码：输入您的L2TP密码。

MTU长度：最大传输单元（Maximum Transmission Unit）是指一种通信协议的某一层上面所能通过的最大数据报大小（以字节为单位），请保持默认值。

#### LAN侧连接

点击“网络>Internet设置>LAN侧连接”选项。

该页面可以配置连接到接入点LAN端口的局域网网络参数，配置IP地址，子网掩码，DHCP等参数

IP地址：内网LAN口的IP地址。

子网掩码：内网LAN口的子网掩码。

DHCP：开启或关闭DHCP服务器，是给内部连接的计算机动态分配IP地址信息的服务器。

DHCP客户端范围：指定服务器给客户分配的开始和结束的IP地址。

DHCP租约时间：设定DHCP服务器为客户端租用IP地址保留的过期时间。在该段时间内，服务器不会将该IP地址分配给其他主机。

### QoS

点击“网络>QoS”选项。可以看到设备信息左边有一个子窗口：QOS控制。

#### QOS控制

点击“网络>QoS>QOS控制”选项。

表中的条目用于改善你的在线游戏体验，确保你的游戏流量的优先级高于其他网络流量。

### 无线5G配置

点击“网络>无线5G配置”选项。可以看到设备信息左边有一个子窗口：基本配置，高级配置，安全配置，访问控制，WDS配置，站点扫描，WPS配置，网格设置和时间表。

#### 基本配置

点击“网络>无线5G配置>基本设置”选项。

本页面可以配置连接到接入点的无线客户端参数，您可以设置无线网络基本参数。

频段：路由器支持的无线标准包括11a，11n和11ac，可以设置单独或混合工作模式。

SSID：输入无线网络的网络名称。

信道带宽：设置无线数据传输时所占用的信道宽度，可选20M，40M和80M。

信道：用于选择无线网络工作的频率段。

广播SSID：该功能用于将路由器的SSID号向无线网络内的主机广播，这样，主机可以扫描到SSID，并可加入该SSID标识的无线网络。

速率：设置无线的最大传输速度。

已连接的客户端：显示无线网络连接的客户信息。

#### 高级配置

点击“网络>无线5G配置>高级设置”选项。

高级设置适用于对无线局域网有充分认识的高级用户。

#### 安全配置

点击“网络>无线5G配置>安全设置”选项。

本页面用于设置无线安全参数。

加密方式：加密和认证的方式有WPA、WPA2和WPA/WPA2。

认证方式：可以选择企业RADIUS和个人预共享密钥。

预共享密钥：进入这里设置密码。

#### 访问控制

点击“网络>无线5G配置>访问控制”选项。

如果您选择允许接入的，只有那些MAC地址在接入控制列表中的用户才能接入到您的AP。当选择拒绝接入的，在列表中的用户不能接入AP。

#### WDS配置

点击“网络>无线5G配置>WDS配置”选项。

无线分布式系统通过无线介质与其他AP相联。为了实现这个功能，您必须首先将AP设置为WDS或AP+WDS模式下，之后将该AP与其他AP设置在同一信道，最后使能WDS，并设置想进行通信的AP的MAC地址。

MAC地址：输入对端设备的MAC地址。

数据速率：设置最大无线数据率。

#### 站点扫描

点击“网络>无线5G配置>站点扫描”选项。

该页面用于信道扫描并显示扫描到的AP信息。

#### WPS配置

点击“网络>无线5G配置>WPS配置”选项。

您可以改变WPS(Wi-Fi保护)的设置，该功能能够使您的无线设备快速连接到AP并同步AP的设置。

无线网络的安全加密功能，只要按一下按钮，就能完成无线通信双方（AP和CLIENT）的加密配置工作，这样既方便了使用，也保障了数据的安全，尤其对初级用户更有帮助。WPS就是为这个目的而设计的，当然，客户端的的产品也要支持这个WPS功能才行。

在使用WPS功能前，需注意以下几点：

1、可以先设置好路由器的无线安全功能，如WEP或WPA-SPK方式（WPA+RADIUS方式不支持WPS功能），否则当第一次使用这个功能的时候，如果和客户交互成功，且路由器发现还没有进行安全设置，它将自动随机产生一组加密设置，通常是WPA-PSK方式；

2、有两种按钮方式，直接按钮方式，或输入PIN码后的按钮方式，无论那种方式，两端（路由器无线端和将要连接到该路由器的客户无线网卡端）需在间隔不超过两分钟内同时按下按钮，因为WPS功能通常每次只运行2分钟的时间；

3、除了配置页面上有个直接按钮方式外，面板上也有一个物理按钮，按2到3秒到的时间，启动WPS功能。WPS启动过程中，WPS一键加密指示灯，持续2分钟。

#### 网格配置

点击“网络>无线5G配置>网格配置”选项。

该页面用于信道扫描并显示扫描到的AP信息

#### 时间表

点击“网络>无线5G配置>时间表”选项。

您可以设置无线定时，配置无线定时需在管理->时区设置页面中启动NTP客户端更新。

### 无线2.4G配置

点击“网络>无线2.4G配置”选项。请参考无线5G配置部分。

### 时区设置

点击“网络>时区设置”选项。可以看到设备信息左边有一个子窗口：时区设置。

#### 时区设置

点击“网络>时区设置>时区设置”选项。

您可以设置无线定时，配置无线定时需在管理->时区设置页面中启动NTP客户端更新。

时区选择：从下拉菜单中选择时区。

启动NTP客户端更新：勾选这个方框连接NTP服务器并通过互联网同步更新时间。

自动夏令时调整：勾选这个方框，系统将自动调整夏令时。

NTP服务器: 从下拉菜单中选择NTP服务器。

### 路由设置

点击“网络>路由设置”选项。可以看到设备信息左边有一个子窗口：静态路由。

#### 静态路由

点击“网络>路由设置>静态路由”选项。

这个界面用来设置动态路由协议或设置静态路由表。

## 防火墙

点击“安全”，可以看到状态下面有一个子窗口：路由设置，防火墙，MAC地址过滤，IP地址过滤，端口过滤和虚拟局域网。

### 路由设置

点击“安全>路由设置”选项。可以看到设备信息左边有一个子窗口：静态路由。

#### 静态路由

点击“安全>路由设置>静态路由”选项。

这个界面用来设置动态路由协议或设置静态路由表。

URL地址：输入需要禁止访问的URL地址。

### 防火墙

点击“安全>防火墙”选项。可以看到设备信息左边有一个子窗口：拒绝服务攻击。

#### 拒绝服务攻击

点击“安全>防火墙>拒绝服务攻击”选项。

拒绝服务攻击是由黑客发动的攻击，以阻止合法用户访问互联服务。

### MAC地址过滤

点击“安全>MAC地址过滤”选项。可以看到设备信息左边有一个子窗口：MAC地址过滤。

#### MAC地址过滤

点击“安全>MAC地址过滤>MAC地址过滤”选项。

表中的条目用来限制一些从本地网络通过网关发往互联网的特定的数据包，使用这种过滤规则能够保护或者限制本地网络。

### IP地址过滤

点击“安全>IP地址过滤”选项。可以看到设备信息左边有一个子窗口：IP地址过滤。

#### IP地址过滤

点击“安全>IP地址过滤>IP地址过滤”选项。

表中的条目用来限制一些从本地网络通过网关发往互联网的特定的数据包，使用这种过滤规则能够保护或者限制本地网络。

### 端口过滤

点击“安全>端口过滤”选项。可以看到设备信息左边有一个子窗口：端口过滤。

#### 端口过滤

点击“安全>端口过滤>端口过滤”选项。

表中的条目用来限制一些从本地网络通过网关发往互联网的特定的数据包，使用这种过滤规则能够保护或者限制本地网络。

### 802.3Q 虚拟局域网

点击“安全>虚拟局域网”选项。可以看到设备信息左边有一个子窗口：802.3Q VLAN。

#### 802.1Q VLAN

点击“安全>虚拟局域网>802.1Q VLAN”选项。

窗体顶端

这个界面用来进行虚拟局域网配置，路由器通过创建虚拟局域网来提供细分服务，虚拟局域网用来解决可伸缩性、安全性和网络管理等问题.

窗体底端

## 应用

点击“应用”，可以看到状态下面有一个子窗口：动态域名服务和高级NAT配置。

### 动态域名服务

点击“安全>动态域名服务”选项。可以看到设备信息左边有一个子窗口：动态域名服务和And Link。

#### 动态域名服务

点击“应用>动态域名服务>动态域名服务”选项。

窗体顶端

动态域名服务为你提供一个可变IP地址和有效且不变的互联网域名(URL)的之间的配对。

#### And Link

点击“应用>动态域名服务>And Link”选项。

窗体顶端

### 高级NAT配置

点击“应用>高级NAT配置”选项。可以看到设备信息左边有一个子窗口：隔离区和端口转发。

#### 隔离区

点击“应用>高级NAT配置>隔离区”选项。

DMZ可以在不牺牲内网的非授权访问的特性来提供互联网服务。典型的，DMZ主机包含一些必须被互联网公开访问的设备，例如Web(HTTP)服务器，FTP服务器，SMTP(e-mail)服务器和DNS服务器。

DMZ主机IP地址：输入要设置为DMZ主机的局域网计算机的IP地址。

#### 端口转发

点击“应用>高级NAT配置>端口转发”选项。

表中的条目允许你将一些公共网络服务设置在NAT防火墙后一个内网设备。只有当你希望在私有网络设置类似web或mail服务器时，才需要进行配置。

## 管理

点击“管理”，可以看到状态下面有一个子窗口：密码设置，设备管理和日志记录。

### 密码设置

点击“管理>密码设置”选项。可以看到设备信息左边有一个子窗口：密码设置。

#### 密码设置

点击“管理>密码设置>密码设置”选项。

这个页面用来设置帐号访问AP的web服务器，空的用户名和密码将会取消这种保护。

用户名：可以设置WEB界面登录用户账号名。

新密码：设置WEB界面登录用户密码。

确认密码：再次输入您设置的新密码。

注意：出于安全考虑，我们强烈推荐您更改初始系统管理员的用户名及密码。如果您忘了系统密码，请将路由器恢复默认配置。

### 设备管理

点击“管理>设备管理”选项。可以看到设备信息左边有一个子窗口：语言设置，设备重启，保存/加载设置和升级固件。

#### 语言设置

点击“管理>设备管理>语言设置”选项。

此页用于设置您需要的语言。它支持英语和中文。

#### 设备重启

点击“管理>设备管理>设备重启”选项。

点击“设备重启”按钮，设备将重启。

#### 保存/加载设置

点击“管理>设备管理>保存/加载设置”选项。

这个页面允许您保存当前的配置到文件中，也可以重新加载以前保存的配置文件。除此之外，您还可以将当前配置恢复成默认配置。

保存配置到文件：可以讲路由器的设置以文件形式保存到电脑中，以备下次使用；在升级路由器固件或在载入新的配置文件前备份路由器的原有配置，可以有效防止升级固件或载入新配置文件过程中丢失原有配置的问题。

加载配置从文件：可以将先前保存的或已编辑好的配置文件重新载入。如果需要为多台路由器配置相同的设置，则可以先配置一台路由器，保存其配置文件后，再将其载入到其它的路由器中，这样可以有效节省配置时间。

恢复默认配置：点击“重置”按钮，路由器的所有设置将恢复到出厂时的默认状态。

- 默认的用户名：admin

- 默认的密码：admin

- 默认的 IP 地址：192.168.1.1

- 默认的子网掩码：255.255.255.0

#### 升级固件

点击“管理>设备管理>升级固件”选项。

这个页面允许您更新路由器的固件，请注意，在升级的过程中设备如果断电可能会使系统崩溃。

固件升级步骤：

第一步：下载最新版本的固件；

第二步：点击“浏览”按钮选择您下载的文件，或在“选择文件”栏内填入已下载升级固件文件的全路径文件名；

第三步：单击“上传”进行固件升级；

第四步：升级完成后，路由器将自动重启。

注意：

升级固件后，路由器可能会恢复到出厂默认设置，现有的所有设置信息将丢失，建议在升级固件之前备份现有设置信息。

升级时请选择与当前硬件版本一致的固件。升级过程中不能关闭路由器电源，否则将导致路由器损坏而无法使用，当升级结束后，路由器将会自动重启。

### 日志记录

点击“管理>日志记录”选项。可以看到设备信息左边有一个子窗口：日志记录。

#### 日志记录

点击“管理>日志记录>日志记录”选项。

这个页面被用来设置远程日志服务器和现实系统日志。

## 诊断

点击“诊断”，可以看到状态下面有一个子窗口：网络诊断。

### 网络诊断

点击“诊断>网络诊断”选项。可以看到设备信息左边有一个子窗口：PING测试和Tracert测试。

#### PING测试

点击“诊断>网络诊断>PING测试”选项。

支持在选定的WAN连接下ping测试，目的地址支持IP地址和域名两种方式。

#### Tracert测试

点击“诊断>网络诊断>Tracert测试”选项。

## 帮助

点击“帮助”，可以看到状态下面有六个子窗口：状态，网络，安全，应用，管理和诊断。

### 状态

点击“帮助>状态”选项。可以看到设备信息左边有一个子窗口：设备信息，网络侧信息和用户侧信息。

#### 设备信息

点击“帮助>状态>设备信息”选项。

#### 网络侧信息

点击“帮助>状态>网络侧信息”选项。

#### 用户侧信息

点击“帮助>状态>用户侧信息”选项。

### 网络

点击“帮助>网络”选项。可以看到设备信息左边有一个子窗口：网络设置，LAN侧地址配置，WLAN网络配置，QoS，时间设置和路由设置。

#### 网络设置

点击“帮助>网络>网络设置”选项。

#### LAN侧地址设置

点击“帮助>网络>LAN侧地址设置”选项。

#### WLAN网络配置

点击“帮助>网络>WLAN网络配置”选项。

#### QoS

点击“帮助>网络>QoS”选项。

#### 时间设置

点击“帮助>网络>时间设置”选项。

#### 路由配置

点击“帮助>网络>路由配置”选项。

### 防火墙

点击“帮助>安全”选项。可以看到设备信息左边有一个子窗口：MAC地址过滤和端口过滤。

#### MAC地址过滤

点击“帮助>安全>MAC地址过滤”选项。

#### 端口过滤

点击“帮助>安全>端口过滤”选项。

### 应用

点击“帮助>应用”选项。可以看到设备信息左边有一个子窗口：动态域名服务和高级NAT配置。

#### 动态域名服务

点击“帮助>安全>动态域名服务”选项。

#### 高级NAT配置

点击“帮助>安全>高级NAT配置”选项。

### 管理

点击“帮助>管理”选项。可以看到设备信息左边有一个子窗口：密码设置，设备管理和日志记录。

#### 密码设置

点击“帮助>管理>密码设置”选项。

#### 设备管理

点击“帮助>管理>设备管理”选项。

#### 日志记录

点击“帮助>管理>日志记录”选项。

### 诊断

点击“帮助>诊断”选项。可以看到设备信息左边有一个子窗口：网络诊断。

#### 网络诊断

点击“帮助>诊断>网络诊断”选项。

# 附录：产品规格

| 硬件规格 |
| --- |
| CPU频率 | 1GHz |
| RAM容量 | 64MByte(DDR2) |
| ROM容量 | 8MByte(SPI flash) |
| 标准与协议 | 无线 | 5GHz: IEEE 802.11ac,IEEE 802.11n,IEEE 802.11a 2.4GHz: IEEE 802.11n,IEEE 802.11g,IEEE 802.11b |
|  | 有线 | IEEE802.3i,IEEE802.3u,IEEE802.3ab |
| WiFi | 工作频率 | 2.4GHz & 5GHz |
|  | 信号速率 | 2.4GHz: 最高可达300Mbps 5GHz: 最高可达 867Mbps |
|  | 调制方式 | IEEE 802.11b:CCK，QPSK，BPSK IEEE11g/a:OFDM IEEE11n:QPSK，BPSK，16-QAM，64-QAM IEEE11ac:BPSK，QPSK，16QAM，64QAM，256QAM |
|  | 发射功率 | 2.4GHz:≦20dBm 5GHz:≦18dBm |
| 指示灯 | 电源灯,WPS,WAN, LAN1~3, 2.4GWIFI灯,5GWIFI灯, |
| 接口 | 1个10/100/1000Mbps WAN 口(RJ45) 3个10/100Mbps LAN 口(RJ45) |
| 按键 | 1*复位按键,1*WPS按键 |
| 天线 | 2根单频2.4G 5dBi全向不可拆天线,2根单频5G 5dBi全向不可拆天线, |
| 电源 | 12V/1A电源适配器 |
| 外形尺寸（L×W×H） | 143 X 100 X 26.5mm |
| 环境 | 工作温度:0℃~40℃ 存储温度:-40℃~70℃ 工作湿度:10%~90% 无凝结 存储湿度:5%~90% 无凝结 |

| 软件规格 |
| --- |
| 实用功能 DDNS 无线中继 快速向导 | 网络设置 WAN口连接类型支持：PPPoE、动态IP、静态IP、PPtP、L2TP MAC地址克隆 静态路由 | 系统工具 软件升级 配置文件导入与导出 系统日志 NTP服务器 |
| 管理 局域网WEB管理 AndLink远程管理 | DHCP设置 DHCP服务器 DHCP客户端 客户端列表 静态地址分配 | 防火墙 DMZ主机 端口转发 端口/URL/MAC过滤 |
| 无线基本功能 无线开关 WDS无线桥接 WPS 多SSID Mesh网络 | 无线安全 64/128位WEP 加密， WPA/WPA2、WPA-PSK/WPA2-PSK等加密与安全机制 |  |

# Text boxes

1

2

3

4