AC1300双频无线千兆路由器

用户手册

版本1.0 | 2019/01/09

版权声明

版权所有，并保留对本手册及本声明的一切权利。未得到我司的书面许可，任何人不得以任何方式或形式对本手册内的任何部分进行复制、摘录、备份、修改、传播、翻译成其他语言、将其全部或部分用于商业用途。

免责声明

本手册内容依据现有信息制作，由于产品版本升级或其他原因，其内容有可能变更。我司保留在没有任何通知或者提示的情况下对手册内容进行修改的权利。

本手册仅作为使用指导，我司在编写本手册时已尽力保证其内容准确可靠，但并不确保手册内容完全没有错误或遗漏，本手册中的所有信息也不构成任何明示或暗示的担保。

前言

感谢选择此产品。开始使用本产品前，请先阅读本用户手册。

文档格式约定

说明、提示、窍门、对操作内容的描述进行必要的补充。

- 注意、警告、提醒操作中应注意的事项。

| 项目 | 格式 | 举例 |
| --- | --- | --- |
| 菜单项 | 「」 | 选择「WAN口状态」菜单 |

目  录

1. 产品简介	1

1.1. 产品特性	1

1.2. 包装内容	1

1.3. LED指示灯	2

1.4. 接口面板	2

2. 应用场景	4

2.1. 小型网络组网图	4

2.2. 大型网络组网图	5

3. 登录路由器	6

3.1. PC通过有线连接到路由器进行配置	6

3.2. 快速设置指南	9

3.3. 退出登录	10

4. 首页	11

4.1. WAN口连接状态	11

4.2. AC服务器	12

4.3. 无线设置	12

4.3.1. 无线开关	13

4.3.2. 无线名称和无线密码	13

4.3.3. 发射功率	15

4.4. 互联网设置	16

4.4.1. 动态IP上网	17

4.4.2. 静态IP上网	17

4.4.3. 宽带拨号	18

4.5. WAN口连接状态	18

4.6. 路由器图标	19

4.6.1. WAN口图标	19

4.6.2. LAN口图标	20

4.6.2.1 修改LAN口IP地址	21

4.6.2.2 DHCP服务	22

4.6.3. Wifi开关图标	22

4.6.4. 重启	23

4.6.5. 重置	23

4.7. 接入终端列表	24

5. 系统状态	25

5.1. 系统状态	25

5.2. 无线状态	26

6. 智能流控	27

6.1. 智能流控	27

7. 防火墙	28

7.1. 端口转发	28

7.2. 地址过滤	29

6.3 DMZ设置	31

8. 系统设置	33

8.1. 模式设置	33

8.2. NTP设置	34

8.3. 密码设置	35

8.4. 语言设置	35

8.5. 备份恢复	36

8.6. 固件升级	38

附录	39

A 常见问题解答	39

B 默认参数	40

# 产品简介

该吸顶路由器是支持IEEE802.11ac标准，提供最高达1.3Gbps的无线数据传输速率。采用双频并发技术，避免干扰，双频均有功率放大器，穿墙强劲，为用户提供更快的下载，更流畅的视频与在线游戏体验。集路由器、无线接入点、2口千兆交换机、防火墙于一体。提供非常方便全面的网络管理功能，支持URL过滤与MAC地址过滤，QoS带宽控制功能，可以有效分配客户端的下载速率；支持无线数据加密，可以保证数据在无线网络传输中的安全的上游设备。并且支持吸顶式安装设计，非常适用企业,酒店、机场、学校等室内或者公共场所实现高速网络覆盖。同时该产品支持802.3at标准供电和外置适配器供电，使得此款路由器在即使没有交流电源的场所也能安装，降低了安装成本，也使安装使用更加简洁、方便、灵活，改善了传统的网络布局。

## 产品特性

- Wave2 MU-MIMO无线技术，连接更多更快

- 采用吸顶式安装设计，简洁、美观、大方；

- 提供一个10/100/1000Mbps RJ45 WAN口，两个10/100/1000Mbps RJ45 LAN口

- 2.4G&5G双频并发，速度更快，接入客户端更多；

- 支持IEEE802.11a/b/g/n/ac无线标准；

- 多重无线抗干扰设计，保障信号质量；

- 支持最高达 1.3Gbps 的无线传输速率，具备速率自适应功能，可以自动调整无线传输速率；

- 内置3dBi天线，有效提高覆盖区域无线信号质量；

- 路由器发射功率线性可调，可调节发射功率以适应不同环境；

- 支持 SSID广播控制，有效防止SSID广播泄密；

- 提供64/128-bit WEP、WPA/WPA2、WPA-PSK/WPA2-PSK等加密与安全机制,保障网络安全；

- 基于MAC地址的访问控制，可以有效控制上网权限,支持本地和远端WEB管理。

## 包装内容

打开包装盒，检查包装盒中应有的配件：

- 一个无线路由器

- 一个电源适配器

- 一本用户手册

- 其他安装组件

在安装吸顶路由器前，请确保包装盒中应有的配件齐全，如果发现包装中任何东西缺失或损坏，请立即联系您的卖家。

## LED指示灯

前面板的LED灯显示了路由器的工作情况。

| 项目 | 状态 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 电源指示灯 | 蓝色长亮 | 设备通电 |
|  | 熄灭 | 设备断电 |
| 5G无线状态指示灯 | 蓝色闪烁 | 5G无线功能开启 |
|  | 蓝色常亮 | 5G无线功能关闭 |
| 2.4G无线状态指示灯 | 蓝色闪烁 | 2.4G无线功能开启 |
|  | 蓝色常亮 | 2.4G无线功能关闭 |

## 接口面板

路由器的接口面板板由1个WAN端口，2个LAN端口，1个电源端口以及相关指示灯组成，如下图所示。

面板包含以下部分：

广域网（WAN）：10/100/1000Mbps以太网端口，该端口用来连接以太网电缆或xDSL Modem/Cable Modem。RJ45右上角为该端口的连接状态指示灯。支持802.3at标准POE供电。

LAN1~2：10/100/1000Mbps RJ45局域网端口，供您将设备连接至网络，比如您的计算机，打印服务器，远程硬盘驱动器和其他任何您想要将其连接至网络的设备。RJ45右上角为该端口的连接状态指示灯。

DC：电源端口，当您要连接电源时，请使用原装的电源适配器。

RESET:保持设备开机并按下按钮约6秒钟，该系统恢复出厂默认设置。

USB：一个USB存储接口，可连接USB存储设备中的数据，实现上传、下载文件。

# 应用场景

## 小型网络组网图

如果需要组建的网络规模较小，可采用以下方案：

1 台有线路由器+1 台 PoE 交换机+N台吸顶式路由器。

组网图

− 路由器 的 LAN 口通过网线接到 PoE 交换机的 PoE 口。

− 整体网络连接图如下

设置 路由器

用网线将电脑接到交换机，然后登录到 路由器 的管理页面单独设置 路由器。

详情请参考本手册的第 3 章及以后内容。

如果网络中同时连接了多台 路由器，为了避免 IP 地址冲突引起网络故障，设置 路由器 时，请务必要修改 路由器的IP地址。

## 大型网络组网图

如果需要组建的无线网络规模较大，如酒店、企业、车站等，可采用以下方案：

1 台有线路由器+PoE 交换机+1台无线控制器+N台吸顶式 路由器。

组网图

− 路由器 的 LAN 口通过网线接到PoE交换机的PoE口。

− 整体网络连接图如下：

设置 路由器

用网线将电脑接到交换机，然后登录到 路由器 的管理页面单独设置 路由器。

详情请参考本手册的第3章及以后内容。

如果网络中同时连接了多台 路由器，为了避免 IP 地址冲突引起网络故障，设置路由器时，请务必要修改路由器的IP地址。

# 登录路由器

## PC通过有线连接到路由器进行配置

点击“开始-控制面板-网络和Internet-网络连接-本地连接”，选择“本地连接”右键单击，

选择“属性”。

双击“Internet协议版本4（TCP/IP）”。

选择“自动获得IP地址”和“自动获得DNS服务器地址”。点击“确定”。返回上一个界面，

点击确定。

选择“使用以下IP地址”和“使用以下的DNS服务器地址”。

IP地址：192.168.1.XXX（XXX的范围：2~254）

子网掩码：255.255.255.0

默认网关：192.168.1.1

DNS服务器：需要输入您的ISP提供的DNS服务器地址。否则您可以使用路由器的IP地址作为DNS服务器地址。

点击确定。

## 快速设置指南

打开浏览器，输入192.168.1.1，            选择上网方式，单击”下一步“。

然后回车。输入用户名和密码

（均为admin）。点击“登录”。

设置LAN口IP，单击”下一步“。             设置路由器 2.4G无线名称和无线密码。单击“下一步”。

设置路由器 5G无线名称和无线密码。          设置成功，请等待几十秒。

单击“完成”。

## 退出登录

您也可以直接关闭浏览器，退出管理页。

# 首页

点击首页的一些图标，可配置路由器。

## WAN口连接状态

进入页面：查看「首页」>「WAN口连接状态」。

在这里，您可以查看 WAN口连接状态。

## AC服务器

进入页面：点击「首页」>「AC服务器」。

在这里，您可以自动或手动配置AC服务器。

## 无线设置

进入页面：点击「首页」>「无线设置」。

在无线设置页面，您可以开启/关闭路由器无线功能、修改无线名称和无线密码、修改发射功率、修改无线参数等。

### 无线开关

默认情况下，路由器已开启 WiFi。您也可以根据需要关闭 WiFi。

关闭路由器 WiFi 步骤：

点击「首页」>「无线设置」，找到“无线开关”，点击启用单选框。当 WiFi灯常亮时，关闭成功。

开启路由器 WiFi 步骤：

点击「首页」>「无线设置」，找到“无线开关”，点击不启用单选框。当 WiFi灯闪烁时，开启成功。

参数说明

| 参数 | 说明 |
| --- | --- |
|  | 路由器的WIFI已开启 |
|  | 路由器的WIFI已关闭 |

### 无线名称和无线密码

在本模块，您可以修改路由器无线名称、加密方式和无线密码等参数。

参数说明

| 参数 | 说明 |
| --- | --- |
| 无线名称 | 路由器的无线网络名称，即WiFi名称。路由器成功连接互联网后，手机等无线设备可以连接本无线名称上网。当无线同称含有中文字符时，如果无线设备搜索到的无线名称含有乱码，请将无线名称修改为非中文字符。 |
| SSID广播 | 不启用后，无线设备连接路由器无线网络时，需要手动输入本无线名称。 |
| 模式 | 路由器的无线网络模式： 11B模式：仅允许11b无线设备连接到路由器。 11G模式：仅允许11g无线设备连接到路由器。 11N模式：仅允许11g无线设备连接到路由器。 11BG模式：11b、11g的无线设备可以连接到路由器。 11NG模式：11n、11g的无线设备可以连接到路由器。 11BGN模式：11b、11g、11n的无线设备可以连接到路由器。 11A模式：仅允许11A无线设备连接到路由器。 11AN模式：11A 、11N的无线设备可以连接到路由器。 11ac模式：11ac的无线设备可以连接到路由器。 |
| 信道宽带 | 路由器无线信道的频带宽度，单位MHz。 自动：路由器根据周围环境，自动调整频宽为20MHz或40MHz。 20 MHz：路由器使用 20MHz 的频宽。 40 MHz：路由器使用 40MHz 的频宽。 |
| 无线加密 | 路由器无线网络的加密方式。 − 不加密：无线设备不需要无线密码即可连接路由器 WiFi。 − WPA-PSK：无线设备只能使用 WPA-PSK安全模式连接路由器 WiFi。 − WPA2-PSK：无线设备只能使用 WPA2-PSK 安全模式连接路由器 WiFi。 − WPA/WPA2-PSK 混合：无线设备可以使用 WPA-PSK 安全模式WPA2-PSK 安全模式连接路由器 WiFi。 路由器无线网络的密码。为了无线网络安全，强烈建议设置。 |

修改无线名称和无线密码：

1.点击『首页』>『无线设置』，找到“无线名称和密码”模块。

2.无线名称：修改路由器无线网络名称，如“zhangsan”。

3,无线密码：设置无线密码，如“12345678”。

4.点击页面底端的保存生效。

完成设置名，手机等无线设备连接“zhangsan”，即可正常上网。

### 发射功率

在本模块，您可以根据需要修改无线信号的发射功率。

参数说明

| 参数 | 说明 |
| --- | --- |
| 发射功率 | 无线发射功率弱，适用于小面积或无障碍的无线覆盖需求。 无线发射功率强，适用于大面积或多障碍的无线覆盖需求 |

修改无线信号强度：

1. 点击『首页』>『无线设置』，找到“发射功率”模块。

2. 设置无线信号的发射功率，如“23”。

3. 点击页面底端的保存生效。

—完成。

## 互联网设置

进入页面：点击「首页」>「互联网设置」。

在上网设置页面，您可以进行上网设置，使路由器联网。

参数说明

| 参数 | 说明 |
| --- | --- |
| 联网方式 | 请根据以下说明选择上网方式。 宽带拨号：网络供应商提供了宽带账号和密码。 动态IP：网络供应商没有提供宽带账号和密码，也没有提供IP地址信息。 静态IP：网络供应商提供固定IP地址信息。 |
| 宽带账号、密码 | 宽带账号、密码 |
| IP地址、子网掩码、默认网关、首选/备用DNS服务器 | 输入网络供应商提供的 IP 地址、子网掩码、默认网关、DNS 等上网信息。 |

### 动态IP上网

设置步骤：

1. 点击「首页」>「互联网设置」>「动态IP上网」。

2. 联网方式：选择“动态IP”。

3. 点击页面底端的保存生效。

—完成。

### 静态IP上网

设置步骤：

1. 点击「首页」>「互联网设置」>「静态IP上网」。

2. 联网方式：选择“静态IP上网”。

3.  IP 地址、子网掩码、默认网关、首选/备用 DNS：输入网络供应商提供的固定IP地址相关信息。

4. 点击页面底端的保存生效。

—完成。

### 宽带拨号

设置步骤：

1. 点击「首页」>「互联网设置」>「宽带拨号」。

2. 联网方式：选择“宽带拨号”。

3. 宽带账号：输入网络供应商提供的宽带账号。

4. 宽带密码：输入网络供应商提供的宽带密码。

5. 点击页面底端的保存生效。

—完成。

## WAN口连接状态

进入页面：点击「首页」>「WAN口连接状态」。

在本模块，您可以查看路由器的联网状态。

参数说明

| 参数 | 说明 |
| --- | --- |
|  | WAN口未连接上网线 |
|  | WAN口连接上网线 |

## 路由器图标

进入页面：点击「首页」>「路由器图标」。

### WAN口图标

点击「首页」>「路由器图标」>「WAN口图标」，您可以进行上网设置，使路由器联网。详情请见4.4。

### LAN口图标

点击「首页」>「路由器图标」>「LAN口图标」，在这里您可以查看路由器的mac地址，设置路由器的LAN口IP 地址和DHCP服务。

参数说明

| 参数 | 说明 |
| --- | --- |
| MAC地址 | 路由器的LAN口MAC 地址。 |
| IP地址 | 路由器的IP地址，也是路由器的管理IP地址，局域网用户可使用该IP地址登录到路由器的管理页面。默认为“192.168.1.1”。 如果要让网络设备联网，一般要设置此IP地址，使其与路由器的LAN口IP地址在同一网段。 |
| DHCP服务 | 启用/禁用路由器的DHCP服务器功能。默认启用。 |
| 地址池起始地址 | DHCP地址池（即DHCP服务器可分配的IP地址范围）的开始IP地址。默认为192.168.1.100 |
| 地址池结束地址 | DHCP地址池（即DHCP服务器可分配的IP地址范围）的结束IP地址。默认为192.168.1.250 |

#### 4.6.2.1 修改LAN口IP地址

由网络管理员手动指定路由器的LAN口的IP地址。

设置步骤：

- 进入「首页」>「路由器图标」>「LAN口图标」页面进行以下设置。

- 设置LAN口IP地址，子网掩码。

- 点击保存生效。

—完成。

#### 4.6.2.2 DHCP服务

本路由器提供了DHCP服务器，可以为局域网中的计算机自动分配IP地址信息。默认情况下，路由器启用了DHCP服务器功能。

设置步骤：

1.进入「首页」>「路由器图标」>「DHCP服务」页面。

2.配置各项参数。

3.点击保存生效。

—完成。

### Wifi开关图标

点击「首页」>「路由器图标」>「Wifi开关图标」

点击wifi开关。可启用或关闭WIFI。

参数说明

| 参数 | 说明 |
| --- | --- |
|  | 禁用wifi功能 |
|  | 启用wifi功能 |

### 重启

点击「首页」>「路由器图标」>「重启图标」

当您设置的某项参数不能正常生效或路由器不能正常使用时，可以尝试手动重启路由器解决。点击     按钮可重启路由器。

### 重置

当路由器出现无法定位的问题或您要登录 路由器 的管理页面却忘记登录密码时，可以将 路由器 恢复出厂设置后重新配置。点击    按钮，路由器将恢复出厂设置。

− 恢复出厂设置意味着路由器的所有设置将会丢失，您需要重新设置路由器才能上网。若非万不得已，不建议将路由器恢复出厂设置。

− 为避免损坏路由器，恢复出厂设置过程中，请确保路由器供电正常。

− 恢复出厂设置后，路由器的登录IP地址为 192.168.1.1，登录用户名/密码均为“admin”。

设置步骤：

1. 进入 路由器 的「首页」>「重置」页面。

2. 点击   按钮。

步骤 3 确认提示信息后，点击确定。

—完成。

## 接入终端列表

进入页面：点击「首页」>「路由器图标」>「接入终端列表」。

在这里，您可以查看 路由器 的无线客户端连接信息。

# 系统状态

在「状态」模块，您可以查看 路由器 的系统信息及无线网络情况，包括：系统状态、无线状态。

## 系统状态

进入页面：点击「状态」>「系统状态」。

在这里，您可以查看 路由器 的系统状态。

参数说明

| 参数 | 说明 |
| --- | --- |
| 系统名称 | 该台路由器的名称。当网络中存在多台相同型号的路由器时，不同的设备名称可以帮助您区分各路由器设备。 |
| 机型型号 | 机型型号名 |
| 当前时间 | 路由器当前的系统时间。 |
| 运行时间 | 路由器最近一次启动后连续运行的时长。 |
| 固件版本 | 路由器的固件版本号 |

## 无线状态

进入页面：点击「状态」>「无线状态」。

在这里，您可以查看 路由器 射频的概要设置情况及 SSID状态。页面默认显示 2.4GHz 频段的无线状态。如果要查看 5GHz 频段的无线状态，请点击相应页签。

参数说明

| 参数 | 说明 |
| --- | --- |
| MAC地址 | SSID对应的物理地址 |
| 无线模式 | 路由器 对应当前的无线网络模式。 |
| 工作模式 | 路由器 对应当前的工作模式。 |
| 无线状态 | SSID 对应无线网络的启用状态。 |
| 无线名称 | 显示路由器对应频段所有的无线网络名。 |
| 安全设置 | SSID 对应无线网络的安全模式。 |
| 无线速率 | 路由器的无线速率 |

# 智能流控

在「智能流控」模块，您可以设置宽带的上传和下载的速率。

## 智能流控

进入页面：点击「智能流控」>「智能流控」。

您可以设置宽带的上传和下载的速率。

参数说明

| 参数 | 说明 |
| --- | --- |
| 宽带控制 | 可开启或关闭宽带控制功能 |
| 上传 | 可设置宽带上传速率，1Mbps=128KB/s |
| 下载 | 可设置宽带下载速率，1Mbps=128KB/s |

# 防火墙

## 端口转发

进入页面：点击「防火墙」>「端口转发」。

您可以看到以下界面。

参数说明

| 参数 | 说明 |
| --- | --- |
| IP地址 | 内网服务器的IP地址 |
| 内部端口 | 广域网区域（WAN）。 |
| 外部端口 | 指定一个对外开放的端口，映射到内部服务器开放的端口上。如果不指定，则外部端口与内部端口相同。填写范围1-65535。 |
| 协议 | 服务器提供的服务所使用的协议。如不清楚是哪种协议，可以选择“TCP+UDP”协议。请参考“常用的端口和服务对照表”。 |

## 地址过滤

进入页面：点击「防火墙」>「地址过滤」。

在地址过滤模块，您可以添加允许上网的用户和禁止上网的用户。如果在在线设备模块看到有陌生的设备连接路由器 WiFi，可以使用地址过滤功能，禁止该设备上网。

配置说明

例1：添加IP地址过滤规则

- 点击「防火墙」>「地址过滤」，找到“地址过滤”模块。

- 过滤模式：选择 IP地址过滤模式。

- IP地址：输入要禁止上网的设备IP地址，如“192.168.1.100”。

- 注释（可不填）：输入该 MAC 地址的备注，如“陌生设备”。

5. 点击页面底端的保存生效 保存生效。

删除IP地址过滤规则

- 点击『防火墙』>『地址过滤』，找到“地址过滤”模块。

- 找到要删除的规则，点击  。

3. 点击页面底端的保存生效。

例2：添加MAC地址过滤规则

- 点击『防火墙』>『地址过滤』，找到“地址过滤”模块。

2. 过滤模式：选择MAC地址过滤模式。

3. IP地址：输入要禁止上网的设备MAC地址，如“C8:3A:35:13:05:18”。

4. 注释（可不填）：输入该 MAC 地址的备注，如“陌生设备”。

5. 点击页面底端的保存生效。

删除MAC地址过滤规则

1.点击『防火墙』>『地址过滤』，找到“地址过滤”模块。

2.找到要删除的规则，点击  。

3. 点击页面底端的保存生效。

例3：添加URL地址过滤规则

- 点击『防火墙』>『地址过滤』，找到“地址过滤”模块。

- 过滤模式：选择URL过滤模式。

- URL地址：输入要禁止的URL地址，如“www.baidu.com”。

- 注释（可不填）：输入该URL地址的备注，如“禁用百度”。

5. 点击页面底端的保存生效。

删除URL地址过滤规则

1.点击『防火墙』>『地址过滤』，找到“地址过滤”模块。

2.找到要删除的规则，点击   。

3. 点击页面底端的保存生效

—完成。

## 6.3 DMZ设置

进入页面：点击「防火墙」>「DMZ设置」。

在DMZ主机模块，您可以添加DMZ主机规则。DMZ主机，可以看成是开放了所有端口的“端口映射”功能。将局域网中的某台电脑设置为DMZ主机名，该电脑将完全暴露给广域网，可以实现双向无限制通信。如某些规频会议和在线游戏，可将正在进行这些应用的电脑设置为DMZ主机，使规频会议和在线游戏更加顺畅。

当把电脑设置成DMZ主机名，该电脑相当于完全暴露于外网，路由器的防火墙对该主机不再起作用。黑客可能会利用 DMZ 主机对本地网络进行攻击，请不要轻易使用 DMZ主机功能。

须手动设置作为DMZ主机的内网电脑的IP地址，避免动态获取导致DMZ功能失效。

安全软件、杀毒软件以及系统自带防火墙，可能会影响DMZ主机功能，在使用本功能时，请暂时关闭。不使用DMZ主机功能时，建议取消DMZ设置，并且打开防火墙、安全卫士和杀毒软件。

配置说明

例：添加DMZ 规则

- 点击『更多功能』>『DMZ设置』，找到“DMZ设置”模块。

- DMZ设置：选择“启用”。

3. 主机 IP 地址：输入要设置 DMZ 主机的电脑 IP 地址，如“192.168.1.110”。

4. 点击页面底端的保存生效。

—完成。

# 系统设置

## 模式设置

进入页面：点击「系统设置」>「模式设置」。

您可以看到以下界面。

参数说明

| 参数 | 说明 |
| --- | --- |
| 工作模式 | 请根据以下说明选择工作模式 路由模式：在该模式下，设备通过ADSL或者调制解调器连接到因特网。NAT是使能的，并且局域网端口的主机通过广域网端口共享同一个IP连接到因特网的服务提供商。在广域网页面下可以设置不同的连接类型，类型包括了ADSL/PPPOE/宽带猫/光纤拨号，DHCP客户端，静态IP。 路由器模式：在该模式下，所有的以太网端口和无线接口桥接在一起，且NAT功能是不使能的。该模式同样不支持所有与广域网端口有关的功能及防火墙。 |

## NTP设置

进入页面：点击「系统设置」>「NTP设置」。

您可以看到以下界面。

配置说明

1.进入「系统设置」>「NTP设置」页面。

2.时区：选择 路由器 当前所在地区的 GMT 标准时区。

3.勾选“启用NTP客户端”复选框。

4.填入NTP服务器地址。

步骤 5 点击保存生效。

—完成。

## 密码设置

进入页面：点击「系统设置」>「密码设置」。

您可以看到以下界面。

在这里，您可以修改 路由器 管理页面的登录密码，以防止非授权用户进入 路由器 的管理页面更改设置，影响无线网络正常使用。

参数说明

| 参数 | 说明 |
| --- | --- |
| 请输入密码 | 您可以在此栏修改登录路由器的密码，默认密码为admin。 |
| 再次输入密码 | 请您再次填入上栏设置好的密码。 |

## 语言设置

进入页面：点击「系统设置」>「语言设置」。

有中文和英文两种语言可供您选择。

## 备份恢复

进入页面：点击「系统设置」>「备份恢复」。

使用备份功能，可以将 路由器 当前的配置信息保存到本地电脑；使用恢复功能，可以将 路由器 配置还原到之前备份的配置。如，当您对 路由器 进行了大量的配置，使其在运行时拥有较好的状态/性能，或更符合对应环境的需求，此时建议对该配置进行备份；当您对 路由器 进行了升级、恢复出厂设置等操作后，可以恢复备份的 路由器 配置。

配置说明

备份

步骤 1 进入「系统工具」>「备份恢复」>「备份系统设置」页面。

步骤 2 点击点击下载。

步骤 3 确认提示信息后，点击下载。

浏览器将下载文件名为 “backup” 的配置文件。

----完成

恢复

步骤 1 进入「系统工具」>「备份恢复」>「备份系统设置」页面。

步骤 2 点击点击下载 ，选择并加载之前备份的配置文件。

步骤 3 点击恢复 。

—完成。

## 固件升级

进入页面：点击「系统设置」>「固件升级」。

您可以看到以下界面。

参数说明

| 参数 | 说明 |
| --- | --- |
| 选择固件 | 点击“选择文件…”查找新的固件文件，选择新的固件文件后，再点击“升级”即可刷写新的固件的操作。 |

# 附录

## A 常见问题解答

问 1：路由器 的指示灯不亮，怎么办？

请尝试使用以下办法解决：

− 如果是通过 PoE 交换机供电，确认 路由器 的接口已连接到 PoE 交换机的PoE口（符合 IEEE 802.3 at）。

− 如果是通过PoE交换机供电，确认用来连接 路由器和PoE交换机的网线是八芯网线。

− 如果是通过电源适配器供电，请确认路由器与电源适配器接触良好。

问 2：连接 路由器 后，电脑出现“IP 地址与网络上的其他系统有冲突”。

请尝试使用以下办法解决：

− 确认局域网内的电脑没有占用路由器的IP地址，路由器出厂默认的。

− 确认局域网内为电脑静态设置的 IP 地址没有其它电脑使用。

问 3：无法登录到 路由器 的管理页面，怎么办？

请尝试使用以下办法解决：

− 确认电脑的IP 地址与路由器的IP 地址在同一网段。如：路由器 的 IP 地址为 192.168.1.1，则电脑的IP 地址可设为 192.168.1.X（X 为 2~254）。

− 确认已在浏览器地址栏（非搜索栏）输入 路由器 的 IP 地址（默认为 192.168.1.1）。

− 若网络中接了多台 路由器，且没有无线控制器（包括支持“路由器 管理”的路由器），请务必在配置每一台时都修改它的 IP 地址，避免 IP 地址冲突导致无法登录另外 路由器 的管理页面。

− 可能 路由器 已被无线控制器管理，其 IP 地址已改变。请先登录到控制器管理页面，查看 路由器 新的 IP地址后，用新的 IP 地址登录 路由器 的管理页面。

− 将 路由器 恢复出厂设置再登录。

问 4：不能登录 路由器 管理页面的情况下，怎么将 路由器 恢复出厂设置？

请参考恢复出厂设置解决。

问 5：已完成“快速设置”，但手机等无线设备接入 路由器 的无线网络上不了网，怎么办？

请尝试使用以下办法解决：

− 确认手机等无线设备连接的是正确的无线网络。

− 确认 路由器 连接的路由器已经成功接入互联网。

## B 默认参数

| 硬件规格 |
| --- |
| CPU频率 | 716.8MHZ |
| RAM容量 | 256M Bytes DDR3 |
| ROM容量 | 32M SPI FLASH |
| 标准与协议 | 无线 | 5GHz: IEEE 802.11ac,IEEE 802.11n,IEEE 802.11a 2.4GHz: IEEE 802.11n,IEEE 802.11g,IEEE 802.11b |
|  | 有线 | IEEE802.3i,IEEE802.3u,IEEE802.3ab，EEE 802.3at |
| 工作频率 | 2.4GHz & 5GHz |
| 信号速率 | 802.11n: up to 400Mbps 802.11ac:up to 867Mbps |
| 调制方式 | IEEE 802.11b: CCK，QPSK，BPSK IEEE 11g/a: OFDM IEEE 11n: QPSK，BPSK，16-QAM，64-QAM IEEE 11ac: BPSK，QPSK，16QAM，64QAM，256QAM |
| 发射功率 | 2.4GHz:＜24dBm 5GHz:＜23dBm |
| 指示灯 | 2.4G无线信号指示灯,电源灯,5G无线信号指示灯，电源指示灯 |
| 接口 | 一个10/100/1000Mbps自适应以太网WAN口,支持802.3at标准POE供电 两个10/100/1000Mbps自适应以太网LAN口 一个DC接口 一个USB接口 |
| 按键 | 复位 |
| 天线 | 2.4G&5G:2dBi内置双频天线两根 |
| 电源 | 支持IEEE802.3at 标准 POE或DC 12V/1.5A外置电源供电 |
| 外形尺寸（L×W×H） | 180*180*25.5mm |
| 环境 | 工作温度： 0℃~45℃ 存储温度： -40~70℃ 工作湿度： 10%~90% 不凝结 存储湿度： 5%~95% 不凝结 |

| 软件规格 |
| --- |
| 实用功能 DDNS MAC过滤 | 网络设置 WAN口连接类型支持：PPPoE、DHCP静态客户端、静态IP 无线开关 SSID广播开关 | 系统工具 软件升级 配置文件导入与导出 NTP服务器 语言和界面 |
| 安全设置 局域网WEB管理 远程WEB管理 管理权 | DHCP设置 局域网WEB管理 DHCP服务器 DHCP客户端 客户端列表 静态地址分配 | 防火墙 DMZ主机 端口转发 |
| 无线基本功能 2.4G/5G双频 无线开关 SSID广播开关 2.4GHz无线模式可选：802.11b only、802.11g only、802.11g/n mixed WDS无线桥接 多SSID 国家代码 | 无线安全 64/128位WEP 加密，WPA/WPA2、WPA-PSK/WPA2-PSK等加密与安全机制； |  |

# Text boxes

1

2

3

4

2

1

3

4

6

5