## Slide 1
Datasheet|AX3000双频千兆上行Wi-Fi6入墙AP
FR-WA22GP-3000W1
FR-WA22GP-3000W1支持IEEE802.11ax标准同时向下兼容IEEE802.11ac/n/g/b/a，提供最高达3Gbps的无线数据传输速率,具有速度快，延时低，容量大，更安全，更省电的特性。相比前代Wi-Fi，连接速率和网络总容量都有巨大的提升，网络延时，通道干扰降低，提升数据传输效率，提升连接安全性。在如今高密度，高拥挤的网络环境下，游戏延时更低，4K视频体验更流畅，更加适合大量智能家居设备接入。并且支持86盒入墻安装设计，非常适用企业,酒店、机场、学校等室内或者公共场所实现高速网络覆盖。同时该产品支持802.3at标准供电，使得此款AP在即使没有交流电源的场所也能安装，降低了安装成本，也使安装使用更加简洁、方便、灵活，改善了传统的网络布局。
产品概述
产品特性
支持802.11ax
支持双频并发高达3000Mbps的无线传输速率，具备速率自适应功能，自动调整无线传输速率
提供1个千兆上行LAN口(RJ45)，1个千兆下行LAN口(RJ45)
支持MU-MIMO和OFDMA
大范围覆盖，2根3dBi 双频PCB天线
支持0~40℃工作温度
最高支持256个无线用户接入(推荐并发接入终端数：60)
湖南恒茂高科股份有限公司
Notes: V 1.00 initial version

## Slide 2
湖南恒茂高科股份有限公司
产品规格
产品型号 | FR-WA22GP-3000W1
芯片方案 | MT7981B+MT7976CN+RTL8211FS
CPU | 双核1.3GHz
RAM | 256MByte(DDR3)
ROM | 16MByte(SPI Nor Flash)
外置FEM | 无外置FEM
指示灯 | 系统灯
接口 | 2个10/100/1000Mbps LAN口(RJ45)
按键 | 1*复位按键
天线 | 2*2.4G/5G 3dBi 双频PCB天线
电源 | 802.3at/af供电
外形尺寸 | 86*86*43mm
安装方式 | 86盒安装
ESD | IEC61000-4-2, Level 3: 接触放电: ±4kV, 气隙放电: ±8kV
浪涌 | IEC61000-4-5, 共模: 2kV
温度 | 工作温度：0~40℃ 存储温度：-40~70℃
湿度 | 工作湿度：10%~90% (非冷凝) 存储湿度：5%~95% (非冷凝)
湖南恒茂高科股份有限公司

## Slide 3
湖南恒茂高科股份有限公司
产品规格
湖南恒茂高科股份有限公司
无线协议 | 5GHz:IEEE 802.11ax,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11n,IEEE 802.11a 2.4GHz:IEEE 802.11ax,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11n,IEEE 802.11g,IEEE 802.11b |  | 
工作频率 | 2.4GHz & 5GHz |  | 
信号速率 | 2.4GHz: 最高可达574Mbps(2T2R) 5GHz: 最高可达2402Mbps(2T2R) |  | 
调制方式 | IEEE 802.11b:CCK, QPSK, BPSK IEEE 802.11g/a:OFDM IEEE 802.11n:QPSK, BPSK, 16QAM, 64QAM IEEE 802.11ac:BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM IEEE 802.11ax:BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM, 1024QAM |  | 
2.4G TX功率 | 模式 | 速率 | 功率(dBm)
 | 802.11b | 1M | 16±2dBm
 |  | 11M | 16±2dBm
 | 802.11g | 6M | 15±2dBm
 |  | 54M | 13±2dBm
 | 802.11n HT20 | MCS0 | 15±2dBm
 |  | MCS7 | 12±2dBm
 | 802.11n HT40 | MCS0 | 15±2dBm
 |  | MCS7 | 12±2dBm
 | 802.11ax HE-SU20 | MCS0 | 15±2dBm
 |  | MCS11 | 10±2dBm
 | 802.11ax HE-SU40 | MCS0 | 15±2dBm
 |  | MCS11 | 10±2dBm
5G TX功率 | 模式 | 速率 | 功率(dBm)
 | 802.11a | 6M | 15±2dBm
 |  | 54M | 13±2dBm
 | 802.11n HT20 | MCS0 | 15±2dBm
 |  | MCS7 | 12±2dBm
 | 802.11n HT40 | MCS0 | 15±2dBm
 |  | MCS7 | 12±2dBm
 | 802.11ac VHT20 | MCS0 | 15±2dBm
 |  | MCS9 | 11±2dBm
 | 802.11ac VHT40 | MCS0 | 15±2dBm
 |  | MCS9 | 11±2dBm
 | 802.11ac VHT80 | MCS0 | 15±2dBm
 |  | MCS9 | 11±2dBm
 | 802.11ax HE-SU20 | MCS0 | 15±2dBm
 |  | MCS11 | 10±2dBm
 | 802.11ax HE-SU40 | MCS0 | 15±2dBm
 |  | MCS11 | 10±2dBm
 | 802.11ax HE-SU80 | MCS0 | 15±2dBm
 |  | MCS11 | 10±2dBm

## Slide 4
湖南恒茂高科股份有限公司
产品规格
湖南恒茂高科股份有限公司
2.4G | 模式 | 速率 | 接收灵敏度(dBm)
 | 802.11b |  | 
 |  | 11M | ≤-86dBm
 | 802.11g | 6M | ≤-94dBm
 |  | 54M | ≤-72dBm
 | 802.11n HT20 | MCS0 | ≤-90dBm
 |  | MCS7 | ≤-70dBm
 | 802.11n HT40 | MCS0 | ≤-88dBm
 |  | MCS7 | ≤-71dBm
 | 802.11ax HE-SU40 | MCS0 | ≤-88dBm
 |  | MCS11 | ≤-61dBm
5G | 模式 | 速率 | 接收灵敏度(dBm)
 | 802.11a | 6M | ≤-93dBm
 |  | 54M | ≤-72dBm
 | 802.11n HT20 | MCS0 | ≤-89dBm
 |  | MCS7 | ≤-70dBm
 | 802.11n HT40 | MCS0 | ≤-86dBm
 |  | MCS7 | ≤-68dBm
 | 802.11ac VHT20 | MCS0 | ≤-86dBm
 |  | MCS9 | ≤-64dBm
 | 802.11ac VHT40 | MCS0 | ≤-83dBm
 |  | MCS9 | ≤-61dBm
 | 802.11ac VHT80 | MCS0 | ≤-81dBm
 |  | MCS9 | ≤-59dBm
 | 802.11ax HE-SU20 | MCS0 | ≤-86dBm
 |  | MCS11 | ≤-64dBm
 | 802.11ax HE-SU40 | MCS0 | ≤-83dBm
 |  | MCS11 | ≤-60dBm
 | 802.11ax HE-SU80 | MCS0 | ≤-81dBm
 |  | MCS11 | ≤-59dBm